Prérequis :

Connaissances nécessaires à un pointage terrestre et satellite :

- Exploitation de ressources Internet  (sites spécialisés CSA et télésatellite.com)

- Utilisation et paramétrage d’un pointeur

- Fabrication de câbles et connectiques associées

Compétence(s) : (voir détail feuille 8/8)

C2 : S’approprier les caractéristiques fonctionnelles d’un système, en vue d’intervenir dans le cadre d’une évolution ou d’une opération de maintenance.

C4 : Installer et mettre en œuvre les équipements.

C5 : Assurer la maintenance de tout ou partie d’une installation.

Problématique :

Comment recevoir correctement  une réception terrestre et satellite sur un même câble ?

## Présentation

Avec son antenne terrestre, votre client reçoit actuellement les chaînes nationales de la TNT gratuite. Ce client désire désormais recevoir, sur le même téléviseur, les nouvelles chaînes nationales ainsi que France 3 Toulouse (sa ville d’origine).

Pour cela, il a donc acheté une parabole ainsi qu’un décodeur TNTsat. Il fait appel à un antenniste pour lui installer et mettre en service sa nouvelle installation sur le câble coaxial déjà installé dans sa maison. Le client vous précise qu’il souhaite conserver son installation terrestre en complément de l’installation satellite.

Pour gagner du temps, le client a déjà assemblé sa parabole.

## Travail demandé

Première partie : Vérification de l’installation terrestre initiale

Avant d’installer la réception satellite, suite à la demande, vous en profitez pour vérifier le bon fonctionnement de l’installation terrestre de votre client.

1.1 En regardant l’orientation de l’antenne de votre client, déterminer vers quel émetteur celle-ci est dirigée.

1.2 Relever, avec un mesureur de champ, le niveau de réception et le rapport signal/bruit (C/N) à la prise antenne du téléviseur.

1.3 Ces niveaux de réception vous semblent t-ils satisfaisants ?

1.4 Vérifier que votre client reçoit bien toutes les chaînes TNT sur son téléviseur.

APPELER UN PROFESSEUR POUR VALIDER VOTRE TRAVAIL

Deuxième partie : Installation de la réception satellite

2.1 Compléter le schéma de câblage du document réponse 1 (voir page 6).

2.2 Le client ayant acheté un décodeur TNTsat, vers quel satellite devrez-vous pointer votre parabole ?

2.3 En utilisant le site http://www.dishpointer.com, compléter le tableau suivant :

| Nom du satellite à pointer | Orientation du satellite | Elévation | Azimut | Contre polarisation | Calcul du nombre de degrés et de la direction par rapport au sud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTRA | 19°2 EST | 31,7° | 159,5° | -5,8° | 20,5° vers l’EST |

2.4 En utilisant le site http://www.telesatellite.com et vos connaissances, compléter le tableau suivant :

| Nom de la chaîne | France 3 Toulouse |
| --- | --- |
| Fréquence KU en MHz | 12699 |
| Polarisation | V |
| Bande Haute ou Basse (BH ou BB) | BH |
| O.L. en MHz | 10600 |
| Fréquence Intermédiaire FI en MHz | 2099 |
| Norme (standard) | DVB-S |
| Modulation | QPSK |
| Débit symbôle (Symbol Rate) | 22000 |
| FEC | 5/6 |
| Cryptage | Viaccess 4.0 |

2.5 Monter la parabole sur le mât du client puis pointer le satellite.

2.5.1 Régler en élévation, azimut et contre-polarisation.

2.5.2 Commencer par trouver le spectre du satellite.

2.5.3 Affiner le réglage de la parabole afin d’obtenir le spectre optimal.

2.5.4 Visualiser la chaîne demandée ci-dessus.

2.6 Relever le niveau de réception et la valeur du rapport signal/bruit à la sortie de la parabole.

2.7 Ces niveaux de réception vous semblent t-ils satisfaisants ?

APPELER UN PROFESSEUR POUR VALIDER VOTRE TRAVAIL

2.8 Câbler l’installation terrestre – satellite selon le schéma de la question 2.1.

2.9 Relever le niveau de réception et la valeur du rapport signal/bruit à l’entrée du décodeur TNTsat.

2.10 Ces niveaux de réception vous semblent t-ils satisfaisants ?

2.11. Effectuer une recherche de chaînes sur le décodeur TNTsat.

2.12 Visualisez-vous, sur le téléviseur, les chaînes satellites demandées par le client ?

2.13 Relever le niveau de réception et la valeur du rapport signal/bruit à la prise antenne terrestre du téléviseur.

2.14 Ces niveaux de réception vous semblent t-ils satisfaisants ?

2.15 Comparer ces niveaux de réception à ceux mesurés à la question A2 et réaliser une critique constructive de l’installation.

Troisième partie : Amélioration de l’installation

3.1 Dessiner, sur le document réponse 2 (voir page 7), un schéma de principe de l’installation complète en proposant une solution (modification de câblage, ajout de matériel, etc.) afin de résoudre le problème constaté ci-dessus.

APPELER UN PROFESSEUR POUR VALIDER VOTRE TRAVAIL

3.2 Câbler la modification apportée à votre installation.

3.3 Effectuer tous les réglages nécessaires afin d’optimiser l’installation.

3.4 Avez-vous répondu intégralement aux besoins de votre client ?

APPELER UN PROFESSEUR POUR VALIDER VOTRE TRAVAIL

Fin du TP :

- Effectuer une remise à zéro du décodeur TNTsat.

- Câbler l’installation comme au début du TP (parabole assemblée mais retirée du mât, antenne terrestre connectée en ‘liaison directe’ au téléviseur).

- Ranger tout le matériel utilisé comme vous l’avez trouvé en début de séance.

APPELER UN PROFESSEUR POUR VALIDER VOTRE TRAVAIL

Document réponse 1

(Remarque : les photos et les distances entre les éléments ne sont pas à l’échelle)

.

Document réponse 2

# Text boxes

Chézy sur Marne

55 dB(V ( les raccords de câbles font perdre quelques dB(V)     et      C/N= 28,2dB

Il faudrait obtenir une valeur comprise entre 35 et 70 dB(V pour obtenir une réception entre médiocre et excellente. Le minimum recommandé pour obtenir une bonne réception est de 50 dB(V. Le  C/N doit être supérieur à 25 dB en numérique. Donc, on peut dire que la réception est correcte.

ASTRA 19,2° EST

73,8 dBµV et      C/N= 13,2dB

Le niveau est satisfaisant car il est compris entre 47 et 77 dBµV et le  C/N doit être supérieur à 8 dB en numérique.

66,8 dBµV et le  C/N = 12,4 dB.

Le niveau reste satisfaisant.

Oui (je vérifie la liste des chaînes).

47,6 dBµV et le  C/N = 23,4 dB.

Le minimum recommandé de réception étant de 50 dB(V, ce niveau est insuffisant. Par contre, le C/N reste suffisant.

Ce niveau est inférieur à celui de la question A2 et est insuffisant pour le niveau de réception.

Cette baisse importante de niveau de réception terrestre est due essentiellement au couplage terrestre/satellite.

De plus, une perte est engendrée par la présence de connexions des câbles, longueur des câbles et la prise TV/SAT. Mais cette perte est conséquente aussi bien en terrestre qu’en satellite.

Or, on a de la marge en satellite.

Conclusion : il faut installer un amplificateur et son alimentation en sortie d’antenne terrestre.

Je pense que oui !

Nom usuel de l’élément :

coupleur terrestre/satellite

Téléviseur

Décodeur TNTsat

t

Préamplificateur

Alimentation

Coupleur

Prise de

Découplage

TV/SAT

Téléviseur

Décodeur TNTsat

HDMI