I / Placer sur le schéma ci-dessous :

- L’origine programme (G54)

- Le positionnement des points

I / Compléter le tableau des coordonnées :

III/ Réaliser le programme :

Contour du brut

Pièce

| POINTS | X | Z | G0/1/2/3 |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |
| D |  |  |  |
| E |  |  |  |
| F |  |  |  |
| G |  |  |  |
| H |  |  |  |
| U |  |  |  |
| V |  |  |  |
| W |  |  |  |

Programme :

| % 500 (Exo1 corrigé) |  |
| --- | --- |
|  | (a) |  |
|  | (b) |  |
|  | (c) |  |
|  | (d) |  |
|  | (e) |  |
|  | (f) |  |
|  | (g) |  |
|  | (h) |  |
|  | (Point approche rapide) |  |
|  | (u) |  |
|  | (v) |  |
|  | (w) |  |

# Text boxes

A

H

Calcul :

Donnée :

- Sécurité (A et H) = 1mm dans le prolongement de la trajectoire

- T1 Outil d’ébauche Vc=80 et Fz=0.06

- T2 Outil de finition Vc = 100 et Fz = 0.2

- Surépaisseur en x=0.75mm au diamètre et z=0.25mm

- Ap.maxi 1.5mm