I / Placer sur le schéma ci-dessous :

- L’origine programme (G54)

- Le positionnement des points

I / Compléter le tableau des coordonnées :

III/ Réaliser le programme :

Contour du brut

Pièce

| POINTS | X | Z | R | G0/1/2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 16.9 | 53.35 |  | G01 |
| B | 21.9 | 50.85 |  | G01 |
| C | 21.9 | 34.5 |  | G01 |
| D | 27.9 | 32 | 2.5 | G02 |
| E | 31.98 | 32 |  | G01 |
| F | 31.98 | 20 |  | G01 |
| G | 37.618 | 20 |  | G01 |
| H | 44.766 | 17.358 |  | G01 |
| U | 40 | 18 |  |  |
| V | 40 | 52.35 |  |  |
| W | 18.9 | 52.35 |  |  |

Programme :

| % 500 (Exo1 corrigé) | N280 G97 S1000 |
| --- | --- |
| N10 G90 G40 G80 G95 M5 M9 | N290 G0 X17 Z53.3 |
| N20 G0G52 X0 |  | N300 G96 S100 |
| N30 G0 G52 Z0 |  | N310 G77 G42 N70 N140 F0.2 |
| N40 G54 |  | N260 G77 N10 N40 |
| N50 G79 N140 |  | N270 M30 |
| N60 (Profil extérieur) |  |  |
| N70 G1 X16.9 Z53.35 F0.2 | (a) |  |
| N80 X21.9 Z50.85 | (b) |  |
| N90 Z34.5 | (c) |  |
| N100 G2 X27.9 Z32 R2.5 | (d) |  |
| N110 G1 X31.98 Z32 | (e) |  |
| N120 Z20 | (f) |  |
| N130 X37.618 | (g) |  |
| N135 X44.766 Z17.358 | (h) |  |
| N140 (Ebauche extérieur) |  |  |
| N150 T1 D1 M6 M8 |  |  |
| N160 G92 M3 S4000 |  |  |
| N170 G97 S1000 |  |  |
| N180 G0 X50 Z55 | (Point approche rapide) |  |
| N190 G96 S80 |  |  |  |
| N200 G64 N135 N40 I0.3 K0.05 P2 F0.06 |  |
| N210 X40 Z 18 | (u) |  |
| N220 X40 Z52.35 | (v) |  |
| N230 X18.9 Z52.35 | (w) |  |
| N240 G80 |  |  |
| N250 G77 N10 N40 |  |
| N260 M6 T2 D2 M8 |  |  |
| N270 G92 M3 S4000 |  |  |

# Text boxes

B

A

H

C

D

E

F

G

U

V

W

Calcul  G:						Calcul H   Hyppo pour petit chf : cos50=adj/hyp

Tang50 = oppo/adj								H= 2 / cos50 = 3.111

Oppo = adj x tang 50 = 2 tang 50 = 1.191			Gd chanfrein en hyp = 3.111+1=4.111

Coordonnée X = 40-(2 x 1.191) = 37.618				ΔX = oppo = sin 50 * 4.111 = 2.383 d’où au Ø4.766

ΔZ = Adj = cos 50 * 4.111 = 2.642

Donnée :

- Sécurité (A et H) = 1mm dans le prolongement de la trajectoire

- T1 Outil d’ébauche Vc=80 et Fz=0.06

- T2 Outil de finition Vc = 100 et Fz = 0.2

- Surépaisseur en x=0.75mm au diamètre et z=0.25mm

- Apmaxi 1.5mm

Z

X

G54