Calcul des coordonnées pour le conversationnel pour le TBI500  et du programme ISO pour Somab

Donnée :

- Brut Ø 20

- Remplir le tableau de coordonnées.

- Nommer les axes

- Définir le brut.

- Faire le programme en utilisant la

fonction d’usinage paraxial.

- Vc ébauche : 120 m/min f :0.2mm/tr

- Vc finition : 150 m/min f : 0.05mm/tr

- P :0.5

- Approche 5mm

| POINTS | X | Z | R | I | K | Code G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |
| O | 200 | 200 |  |  |  |  |
| POINTS BRUT | X | Z |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Contour du brut

Pièce

Programme :

| % 500 |  |
| --- | --- |

# Text boxes

A