| C1,3 Décoder, Exploiter les données techniques relatives à la réalisation d’une pièce C21.C22 Etablir un processus d'usinage | S2.1.4 Programmations des machines à CN S6.3 Langages de programmation |  |
| --- | --- | --- |

I / Cycle de perçage simple et de centrage : G81

N__ [G17] G81 [X___ Y___] Z___[ER__] [F__]

| G81 | Cycle de perçage centrage |
| --- | --- |
| G17 | Choix du plan d’usinage XY |
| G81 | Activation de cycle de centrage perçage |
| X__Y_____ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil par rapport à l’OP (Cote du fond de trou) |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage (Garde) |
| F | Valeur de l’avance dans le cycle en mm/min |
| Particularité du cycle G81 |
| Propriété | Modale |
| Révocation | Révocation par G80 ou un autre cycle G82/G83/G84/G85/G87/G89 |
| Déroulement du cycle Positionnement rapide dans l’axe (ER) Pénétration à la vitesse d’avance F Dégagement en vitesse rapide après atteinte de Z |

B / Exercice

Réaliser les deux opérations :

II / Cycle de lamage: G82

N__ [G17] G82 [X___ Y___] Z___ER__ EF__ F___

| G82 | Cycle de lamage |
| --- | --- |
| G17 | Choix du plan d’usinage XY |
| G82 | Activation du cycle de lamage |
| X__Y__ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil par rapport à l’OP (Cote du fond de trou) |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage (Garde) |
| EF ____ | Temporisation en seconde (maxi 99,99s) |
| F | Valeur de l’avance dans le cycle en mm/min |
| Particularité du cycle G82 |
| Propriété | Modale |
| Révocation | Révocation par G80 ou un autre cycle G81/G83/G84/G85/G87/G89 |
| Déroulement du cycle Positionnement rapide dans l’axe (ER) Pénétration à la vitesse d’avance F Temporisation en fin de perçage Dégagement en vitesse rapide après atteinte de Z |

Exemple de programme :

N …

N110 ______________________

N120 ______________________

N130 …

N140 G80

OU

N…

N110 ______________________

N120 …

N130 G80

III / Cycle de perçage débourrage : G83

N__ [G17] G83 [X___ Y___] Z___ER__ P__ Q___ F___[ES__]

| G83 | Cycle de perçage débourrage |
| --- | --- |
| G83 | Activation du cycle |
| X__Y___ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage |
| P___ | Valeur de la première pénétration |
| Q___ | Valeur de la dernière pénétration |
| F____ | Valeur de l’avance dans le cycle |
| ES___ | Nombre de pénétration |
| Particularité du cycle G83 |
| Propriété | Modale / P ou ES est obligatoire |
| Révocation | Révocation par G80 ou un autre cycle G81/G82/G84/G85/G87/G89 |
| Déroulement du cycle 1/Positionnement rapide dans l’axe (ER) 2/ Première pénétration sur profondeur P à l’avance F, dégagement rapide au point 1 3/Deuxième pénétration et dégagement en rapide sur 1 4/Pénétration identique à 3 Pénétration sur profondeur Q et 6 dégagement au point de départ |

Exemple de programme :

N …

N110 ______________________

N120 ______________________

N130 …

N140 G80

OU

N…

N110 ______________________

N120 …

N130 G80

III / Exercice

Y

X

Z

X

Compléter le tableau des coordonnées de points et réaliser le programme :

Données :

C1-5-6-11-12-13 : Perçages diamètre 9mm, débouchant

C2-3-4-7-8-9 : Perçages diamètre 9mm, profondeur 25 mm

C10 : Perçage diamètre 9mm, profondeur  35 mm

Les lamages sont de diamètre15 mm et de profondeur de 8,6mm (tempo 2.5s)

Outillages et paramètres :

Sécurité = 5 mm de la face  pièce

T1 Foret diamètre 9 mm avec Vf=250 mm/min et N= 800 Tr/min

Fraise à lamer de diamètre 15 mm avec Vc=75 et Fz=0.1mm/tr/dent, Z=2

| USINAGE | POINTS | X | Y | ER | Coordonnée de fin de perçage en Z | POINT | X | Y | ER | Coordonnée de fin de perçage en Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perçage simple | C1 |  |  |  |  | C12 |  |  |  |  |
|  | C5 |  |  |  |  | C13 |  |  |  |  |
|  | C6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perçage-Débourrage Q=5 | C2 |  |  |  |  | C7 |  |  |  |  |
|  | C3 |  |  |  |  | C8 |  |  |  |  |
|  | C4 |  |  |  |  | C9 |  |  |  |  |
|  | C10 |  |  |  |  | C11 |  |  |  |  |
| Lamage | C1 |  |  |  |  | C12 |  |  |  |  |
|  | C11 |  |  |  |  | C13 |  |  |  |  |

Programme :

III / Cycle de taraudage et taraudage rigide: G84

Ce cycle permet l’exécution d’un taraudage avec porte-taraud flottant.

N__ [G17] G84 [X___ Y___] Z___ER__EF___ F__

Ce cycle permet d’asservir l’avance d’un outil à la rotation de la broche. La vitesse d’avance est calculée selon la fréquence de rotation de la broche et pas le programme.

N__ [G17] [M3/M4] [S___] G84 [X___ Y___] Z___ER__ K___ EK___

| G84 | Cycle de taraudage et taraudage rigide |
| --- | --- |
| M3/M4 | Sens de rotation de la broche |
| G84 | Activation du cycle |
| X__Y___ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage |
| F___ | Valeur de l’avance dans le cycle |
| EF___ | Temporisation en seconde, par défaut 1s |
| K___ | Pas de taraudage en mm (Taraudage rigide) |
| EK___ | Rapport de la fréquence de rotation de la broche dégagement/pénétration (par défaut EK=1) |
| Particularité du cycle G84 |
| Propriété | Modale |
| Révocation | Révocation par G80 ou un autre cycle G81/G82/G83/G85/G87/G89 |
| Particularités Pour le taraudage, l’avance n’est pas asservie à la rotation de la broche. Le taraud doit être monté flottant pour compenser les écarts de position Pour le taraudage rigide, l’axe de l’outil est couplé à la rotation de la broche |

Exemple taraudage 							Exemple taraudage rigide

Taraudage M8 pas de 1,25

Taraudage M10 pas de 1,5

F = pas du taraud x Fréquence de rotation de la broche

F= ________________________________

N…									N…

N100 S300 M41 M3							N110 S200 M41 M3

N110 G0 ______________						N120 ___________________________

N120 _________________						N…

N130 …									N140 G80

N140 G80

Ou

N…

N130 ______________________________

N…

N140 G80

IV / Cycles d’alésages:

N__ [G17] G85 [X___ Y___] Z___ER__ F___EF__

N__ [G17] G86 [X___ Y___] Z___ER__ [EA__] [EC__] EP__ F___

N__ [G17] G88 [X___ Y___] Z___ER__ [EH__] F___

| G85 | Cycle de d’alésage |
| --- | --- |
| G17 | Choix du plan d’usinage XY |
| G85 | Activation du cycle de lamage |
| X__Y__ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil par rapport à l’OP (Cote du fond de trou) |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage (Garde) |
| EF ____ | Temporisation en seconde (maxi 99,99s) |
| F____ | Valeur de l’avance dans le cycle |
| G86 | Cycle de d’alésage avec arrêt de broche indexé en fin de trou |
| G17 | Choix du plan d’usinage XY |
| G86 | Activation du cycle de lamage |
| X__Y__ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil par rapport à l’OP (Cote du fond de trou) |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage (Garde) |
| EA ____ | Angle entre EC programmée et position angulaire de l’arrête d’outil |
| EC ___ | Valeur de la position d’indexation |
| EP ___ | Valeur du retrait en fin de trou (par défaut 2mm) |
| F | Valeur de l’avance dans le cycle |

| G88 | Cycle de d’alésage et dressage de face |
| --- | --- |
| G17 | Choix du plan d’usinage XY |
| G85 | Activation du cycle de lamage |
| X__Y__ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil par rapport à l’OP (Cote du fond de trou) |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage (Garde) |
| EH ____ | Coordonnée du plan d’attaque sur l’axe d’usinage |
| F____ | Valeur de l’avance dans le cycle |
| Particularité des cycles |
| Propriété | Modale |
| Révocation | Révocation par G80 ou un autre cycle G81/G82/G83/G84/G85/G87/G89 |

V / Cycle de perçage avec brise copeau: G87

N__ [G17] G87 [X___ Y___] Z___ER__ P__ Q___ [ES__] [EP__] [EF__]F___

| G87 | Cycle de perçage avec brise copeaux |
| --- | --- |
| G83 | Activation du cycle |
| X__Y___ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage |
| P___ | Valeur de la première pénétration |
| Q___ | Valeur de la dernière pénétration |
| ES___ | Nombre de pénétration |
| EP__ | Garde de retour après chaque débourrage |
| EF___ | Temporisation après chaque pénétration |
| F____ | Valeur de l’avance dans le cycle |

| Particularité du cycle G87 |
| --- |
| Propriété | Modale / P ou ES est obligatoire |
| Révocation | Révocation par G80 ou un autre cycle G81/G82/G84/G85/G83/G86/G89 |
| Déroulement du cycle 1/Positionnement rapide dans l’axe (ER) 2/Pénétration sur profondeur P à l’avance Fet temporisation 3-4/Pénétration et temporisation successives 5/ Pénétration sur profondeur Q, Temporisation et dégagement au point de départ |

VI / Exercice synthèse :

Sécurité 3 mm face pièce

1/ Compléter la gamme

2/Compléter le tableau des coordonnées

3/ Réaliser le programme

| Opération | Repérage | Cycle | Code Iso | Outil | N° | Paramètres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrer | C1à C9 | Perçage simple |  |  | T1 | N = 1000 F =600 |
| Percer | C1 à C4 | Perçage simple |  |  | T2 | Vc= 30 F=400 |
| Lamer | C1 à C4 | Lamage 2s |  |  | T3 | Vc=50 Fz =0.1 |
| Percer | C5 à C8 | Perçage débourrage |  |  | T4 | N=1200 F=300 Q8 |
| Tarauder | C5àC8 | Taraudage rigide |  |  | T5 | N= 300 |
| Percer | C9 | Perçage brise copeaux |  |  | T7 | N=400 F=250 |
| Aléser | C9 | Alésage indexé |  |  | T8 | N=300 F=100 |

| POINTS | X | Y | ER | Coordonnée de fin de perçage en Z | POINT | X | Y | ER | Coordonnée de fin de perçage en Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 |  |  |  | ____/ / | C6 |  |  |  | / |
| C2 |  |  |  | ____/ / | C7 |  |  |  | / |
| C3 |  |  |  | ____/ / | C8 |  |  |  | / |
| C4 |  |  |  | / / | C9 |  |  |  |  |
| C5 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |

Programme :

| %1000 (Exo synthèse) | N430 (Tarauder C5 à C8) |
| --- | --- |
| N10 G0 G80 G40 G90 G40 M5 M9 | N440 |
| N20 G0 G52 Z0 | N450 (C5) |
| N30 G0 G52 X0 Y0 | N460 |
| N40 G54 | N470 (C6) |
| N50 (centrer C1àC8) | N480 (C7) |
| N60 | N490 (C8) |
| N70 (C1) | N500 (Rappel sécu) |
| N80 | N510 (Percer C9) |
| N90 (C2) | N520 |
| N100 (C3) | N530 (C9) |
| N110 (C4) | N540 |
| N120 (C5) | N520 (Rappel sécu) |
| N130 (C6) | N530 (Aléser C9) |
| N140 (C7) | N540 |
| N150 (C8) | N550 (C9) |
| N160 (C9) | N560 |
| N170 | N570 (Rappel sécu) |
| N180 (Rappel sécu) | N580 M30 |
| N190 (Percer C1àC4) |  |
| N200 |  |
| N210 (C1) |  |
| N220 |  |
| N230 (C2) |  |
| N240 (C3) |  |
| N250 (C4) |  |
| N260 (Rappel sécu) |  |
| N270 (Lamer C1 à C4) |  |
| N280 |  |
| N290 (C1) |  |
| N300 |  |
| N310 (C2) |  |
| N320 (C3) |  |
| N330 (C4) |  |
| N340 (Rappel sécu) |  |
| N350 (Percer C5 à C8) |  |
| N360 |  |
| N370 (C5) |  |
| N380 |  |
| N390 (C6) |  |
| N400 (C7) |  |
| N410 (C8) |  |
| N420 (Rappel sécu) |  |

# Text boxes

Init + Sécu

Z

Y

Y

X

EP

EP

EP

EF

EF

EF

%81 (Perçage)

N5    T2 D2 S1000 M42 M3

N10  _________________

N20  _________________

N30  _______________

N40  _______________

N50  _______________

N60  _______________

N70  _______________

N80  G0 X200 Y200 Z100

N90  M2

N80(Pointer)

N5 T1 D1 S1000 M42 M3

N10  ________________

N20  ________________

N40  _____________

N60  _____________

N70  ______________

N80  G0 X200 Y200 Z100

N90  M2

Z+

Z+

Z+

Z+

Z+

EF

Exécution du  G87

N..

N110 G0 X38 Y10 Z22

N120 _________________________________

N…

N140 G80

Ou

N..

N110 G87 ________________________________

N120 …

N130 G80

Exécution du  G88

N..

N110 ____________________

N120 ____________________

N…

N140 G80

Ou

N..

N110 ____________________

N120 …

N130 G80

(Prise en compte du diamètre outil)

Exécution du  G86

N..

N110 ____________________

N120 ____________________

N…

N140 G80

Exécution du  G85

N..

N110 ____________________

N120 ____________________

N…

N140 G80

Ou

N..

N110 ____________________

N120 …

N130 G80

Z+

Q

EF

Z+

P

ER

ER

Exécution de 2 centrage

N..

N110 G0 X15 Y50 Z3	(A)

N120 G81 Z-10 F100

N130 X35 Y50 		(B)

N140 G80

Ou

N..

N110 G81 X15 Y50 ER3 Z-10 F100	(A)

N120 X35 Y50				(B)

N130 G80