| C1,3 Décoder, Exploiter les données techniques relatives à la réalisation d’une pièce C21.C22 Etablir un processus d'usinage | S2.1.4 Programmations des machines à CN S6.3 Langages de programmation |  |
| --- | --- | --- |

I / Cycle de perçage simple et de centrage : G81

N__ [G17] G81 [X___ Y___] Z___[ER__] [F__]

| G81 | Cycle de perçage centrage |
| --- | --- |
| G17 | Choix du plan d’usinage XY |
| G81 | Activation de cycle de centrage perçage |
| X__Y_____ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil par rapport à l’OP (Cote du fond de trou) |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage (Garde) |
| F | Valeur de l’avance dans le cycle en mm/min |
| Particularité du cycle G81 |
| Propriété | Modale |
| Révocation | Révocation par G80 ou un autre cycle G82/G83/G84/G85/G87/G89 |
| Déroulement du cycle Positionnement rapide dans l’axe (ER) Pénétration à la vitesse d’avance F Dégagement en vitesse rapide après atteinte de Z |

B / Exercice

Réaliser les deux opérations :

II / Cycle de lamage: G82

N__ [G17] G82 [X___ Y___] Z___ER__ EF__ F___

| G82 | Cycle de lamage |
| --- | --- |
| G17 | Choix du plan d’usinage XY |
| G82 | Activation du cycle de lamage |
| X__Y__ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil par rapport à l’OP (Cote du fond de trou) |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage (Garde) |
| EF ____ | Temporisation en seconde (maxi 99,99s) |
| F | Valeur de l’avance dans le cycle en mm/min |
| Particularité du cycle G82 |
| Propriété | Modale |
| Révocation | Révocation par G80 ou un autre cycle G81/G83/G84/G85/G87/G89 |
| Déroulement du cycle Positionnement rapide dans l’axe (ER) Pénétration à la vitesse d’avance F Temporisation en fin de perçage Dégagement en vitesse rapide après atteinte de Z |

Exemple de programme :

N …

N110 G0 X30 Y14 Z2

N120 G82 Z-6 F50 EF1

N130 …

N140 G80

OU

N…

N110 G82 X30 Y14 ER2 Z-6 F50 EF1

N120 …

N130 G80

III / Cycle de perçage débourrage : G83

N__ [G17] G83 [X___ Y___] Z___ER__ P__ Q___ F___[ES__]

| G83 | Cycle de perçage débourrage |
| --- | --- |
| G83 | Activation du cycle |
| X__Y___ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage |
| P___ | Valeur de la première pénétration |
| Q___ | Valeur de la dernière pénétration |
| F____ | Valeur de l’avance dans le cycle |
| ES___ | Nombre de pénétration |
| Particularité du cycle G83 |
| Propriété | Modale / P ou ES est obligatoire |
| Révocation | Révocation par G80 ou un autre cycle G81/G82/G84/G85/G87/G89 |
| Déroulement du cycle 1/Positionnement rapide dans l’axe (ER) 2/ Première pénétration sur profondeur P à l’avance F, dégagement rapide au point 1 3/Deuxième pénétration et dégagement en rapide sur 1 4/Pénétration identique à 3 Pénétration sur profondeur Q et 6 dégagement au point de départ |

Exemple de programme :

N …

N110 G0 X30Y14 Z32

N120 G83 Z-4 P12 Q10 F50

N130 …

N140 G80

OU

N…

N110 G83 X30 Y14 ER32 Z-4 P12 Q10 F50

N120 …

N130 G80

III / Exercice

Y

X

Z

X

Compléter le tableau des coordonnées de points et réaliser le programme :

Données :

C1-5-6-11-12-13 : Perçages diamètre 9mm, débouchant

C2-3-4-7-8-9 : Perçages diamètre 9mm, profondeur 25 mm

C10 : Perçage diamètre 9mm, profondeur  35 mm

Les lamages sont de diamètre15 mm et de profondeur de 8,6mm (tempo 2.5s)

Outillages et paramètres :

Sécurité = 5 mm de la face  pièce

T1 Foret diamètre 9 mm avec Vf=250 mm/min et N= 800 Tr/min

Fraise à lamer de diamètre 15 mm avec Vc=75 et Fz=0.1mm/tr/dent, Z=2

| USINAGE | POINTS | X | Y | ER | Coordonnée de fin de perçage en Z | POINT | X | Y | ER | Coordonnée de fin de perçage en Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perçage simple | C1 | 15 | 50 | 20 | -3 | C12 | 130 | 20 | 45 | -3 |
|  | C5 | 80 | 25 | 35 | -3 | C13 | 130 | 80 | 20 | -3 |
|  | C6 | 80 | 75 | 20 | -3 |  |  |  |  |  |
| Perçage-Débourrage Q=5 | C2 | 40 | 15 | 35 | 5 | C7 | 80 | 20 | 35 | 5 |
|  | C3 | 40 | 50 | 35 | 5 | C8 | 80 | 50 | 35 | 5 |
|  | C4 | 40 | 85 | 35 | 5 | C9 | 80 | 80 | 35 | 5 |
|  | C10 | 100 | 40 | 45 | 5 | C11 | 100 | 90 | 45 | -3 |
| Lamage | C1 | 15 | 50 | 20 | 6.4 | C12 | 130 | 20 | 45 | 6.4 |
|  | C11 | 100 | 90 | 45 | 25.4 | C13 | 130 | 80 | 20 | 6.4 |

Programme :

III / Cycle de taraudage et taraudage rigide: G84

Ce cycle permet l’exécution d’un taraudage avec porte-taraud flottant.

N__ [G17] G84 [X___ Y___] Z___ER__EF___ F__

Ce cycle permet d’asservir l’avance d’un outil à la rotation de la broche. La vitesse d’avance est calculée selon la fréquence de rotation de la broche et pas le programme.

N__ [G17] [M3/M4] [S___] G84 [X___ Y___] Z___ER__ K___ EK___

| G84 | Cycle de taraudage et taraudage rigide |
| --- | --- |
| M3/M4 | Sens de rotation de la broche |
| G84 | Activation du cycle |
| X__Y___ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage |
| F___ | Valeur de l’avance dans le cycle |
| EF___ | Temporisation en seconde, par défaut 1s |
| K___ | Pas de taraudage en mm (Taraudage rigide) |
| EK___ | Rapport de la fréquence de rotation de la broche dégagement/pénétration (par défaut EK=1) |
| Particularité du cycle G84 |
| Propriété | Modale |
| Révocation | Révocation par G80 ou un autre cycle G81/G82/G83/G85/G87/G89 |
| Particularités Pour le taraudage, l’avance n’est pas asservie à la rotation de la broche. Le taraud doit être monté flottant pour compenser les écarts de position Pour le taraudage rigide, l’axe de l’outil est couplé à la rotation de la broche |

Exemple taraudage 							Exemple taraudage rigide

Taraudage M8 pas de 1,25

Taraudage M10 pas de 1,5

F = pas du taraud x Fréquence de rotation de la broche

F= 1,25 x 300 = 375 mm/min

N…									N…

N100 S300 M41 M3							N110 S200 M41 M3

N110 G0 X30 Y30 Z5							N120 G84 X20 Y20 ER10 K1.5 EK1

N120 G84 Z-20 EF2 F375							N…

N130 …									N140 G80

N140 G80

Ou

N…

N130 G84 X30 Y30 ER5 Z-20 EF2 F375

N…

N140 G80

IV / Cycles d’alésages:

N__ [G17] G85 [X___ Y___] Z___ER__ F___EF__

N__ [G17] G86 [X___ Y___] Z___ER__ [EA__] [EC__] EP__ F___

N__ [G17] G88 [X___ Y___] Z___ER__ [EH__] F___

| G85 | Cycle de d’alésage |
| --- | --- |
| G17 | Choix du plan d’usinage XY |
| G85 | Activation du cycle de lamage |
| X__Y__ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil par rapport à l’OP (Cote du fond de trou) |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage (Garde) |
| EF ____ | Temporisation en seconde (maxi 99,99s) |
| F____ | Valeur de l’avance dans le cycle |
| G86 | Cycle de d’alésage avec arrêt de broche indexé en fin de trou |
| G17 | Choix du plan d’usinage XY |
| G86 | Activation du cycle de lamage |
| X__Y__ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil par rapport à l’OP (Cote du fond de trou) |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage (Garde) |
| EA ____ | Angle entre EC programmée et position angulaire de l’arrête d’outil |
| EC ___ | Valeur de la position d’indexation |
| EP ___ | Valeur du retrait en fin de trou (par défaut 2mm) |
| F | Valeur de l’avance dans le cycle |

| G88 | Cycle de d’alésage et dressage de face |
| --- | --- |
| G17 | Choix du plan d’usinage XY |
| G85 | Activation du cycle de lamage |
| X__Y__ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil par rapport à l’OP (Cote du fond de trou) |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage (Garde) |
| EH ____ | Coordonnée du plan d’attaque sur l’axe d’usinage |
| F____ | Valeur de l’avance dans le cycle |
| Particularité des cycles |
| Propriété | Modale |
| Révocation | Révocation par G80 ou un autre cycle G81/G82/G83/G84/G85/G87/G89 |

V / Cycle de perçage avec brise copeau: G87

N__ [G17] G87 [X___ Y___] Z___ER__ P__ Q___ [ES__] [EP__] [EF__]F___

| G87 | Cycle de perçage avec brise copeaux |
| --- | --- |
| G83 | Activation du cycle |
| X__Y___ | Position de l’outil dans le plan |
| Z ___ | Position à atteindre sur l’axe de l’outil |
| ER ___ | Cote du plan de dégagement sur l’axe d’usinage |
| P___ | Valeur de la première pénétration |
| Q___ | Valeur de la dernière pénétration |
| ES___ | Nombre de pénétration |
| EP__ | Garde de retour après chaque débourrage |
| EF___ | Temporisation après chaque pénétration |
| F____ | Valeur de l’avance dans le cycle |

| Particularité du cycle G87 |
| --- |
| Propriété | Modale / P ou ES est obligatoire |
| Révocation | Révocation par G80 ou un autre cycle G81/G82/G84/G85/G83/G86/G89 |
| Déroulement du cycle 1/Positionnement rapide dans l’axe (ER) 2/Pénétration sur profondeur P à l’avance Fet temporisation 3-4/Pénétration et temporisation successives 5/ Pénétration sur profondeur Q, Temporisation et dégagement au point de départ |

VI / Exercice synthèse :

Sécurité 3 mm face pièce

1/ Compléter la gamme

2/Compléter le tableau des coordonnées

3/ Réaliser le programme

| Opération | Repérage | Cycle | Code Iso | Outil | N° | Paramètres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrer | C1à C9 | Perçage simple | G81 | Foret à pointer Ø 6 | T1 | N = 1000 F =600 |
| Percer | C1 à C4 | Perçage simple | G81 | Foret Ø11 | T2 | Vc= 30 F=400 |
| Lamer | C1 à C4 | Lamage 2s | G82 | Fraise Ø18 | T3 | Vc=50 Fz =0.1 |
| Percer | C5 à C8 | Perçage débourrage | G83 | Foret Ø5 | T4 | N=1200 F=300 Q8 |
| Tarauder | C5àC8 | Taraudage rigide | G84 | Taraud M6 | T5 | N= 300 |
| Percer | C9 | Perçage brise copeaux | G87 | Foret 21.75 | T7 | N=400 F=250 |
| Aléser | C9 | Alésage indexé | G86 | Alésoir réglé à 21,99 | T8 | N=300 F=100 |

| POINTS | X | Y | ER | Coordonnée de fin de perçage en Z | POINT | X | Y | ER | Coordonnée de fin de perçage en Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 12 | -12 | 23 | 17/-3/9.4 | C6 | 55 | -25 | 33 | 13/18 |
| C2 | 68 | -12 | 23 | 17/-3/9.4 | C7 | 55 | -55 | 33 | 13/18 |
| C3 | 68 | -68 | 23 | 17/-3/9.4 | C8 | 25 | -55 | 33 | 13/18 |
| C4 | 12 | -68 | 33 | 17/-3/9.4 | C9 | 40 | -40 | 33 | -4 |
| C5 | 25 | -25 | 33 | 13/18 |  |  |  |  |  |

Programme :

| %1000 (Exo synthèse) | N430 M6 T5 D5 M8 (Tarauder C5 à C8) |
| --- | --- |
| N10 G0 G80 G40 G90 G40 M5 M9 | N440 G97 M3 S300 |
| N20 G0 G52 Z0 | N450 G0 X25 Y-25 Z35 (C5) |
| N30 G0 G52 X0 Y0 | N460 G84 Z18 ER33 K1 EK2 |
| N40 G54 | N470 X55 Y-25 (C6) |
| N50 M6 T1 D1 M8 (centrer C1àC8) | N480 X55 Y-55 (C7) |
| N60 G97 M3 S1000 | N490 X25 Y-55 (C8) |
| N70 G0 X12 Y-12 Z35 (C1) | N500 G77 N10 N40 (Rappel sécu) |
| N80 G81 Z17 ER23 F600 | N510 M6 T6 D6 M8 (Percer C9) |
| N90 X68 Y-12 (C2) | N520 G97 M3 S400 |
| N100 X68 Y-68 (C3) | N530 G0 X40 Y-40 Z33 (C9) |
| N110 X12 Y-68 (C4) | N540 G87 Z-4 P11 Q8 EP2 EF1 F250 |
| N120 X25 Y-25 ER33 (C5) | N520 G77 N10 N40 (Rappel sécu) |
| N130 X55 Y-25 (C6) | N530 M6 T7 D7 M8 (Aléser C9) |
| N140 X55 Y-55 (C7) | N540 G97 M3 S300 |
| N150 X25 Y-55 (C8) | N550 G0 X40 Y-40 Z33 (C9) |
| N160 X40 Y-40 (C9) | N560 G86 Z-4 EP2 F100 |
| N170 G80 | N570 G77 N10 N40 (Rappel sécu) |
| N180 G77 N10 N40 (Rappel sécu) | N580 M30 |
| N190 M6 T2 D2 M8 M8 (Percer C1àC4) |  |
| N200 G97 M3 S870 |  |
| N210 G0 X12 Y-12 Z35 (C1) |  |
| N220 G81 Z-3 ER23 F400 |  |
| N230 X68 Y-12 (C2) |  |
| N240 X68 Y-68 (C3) |  |
| N250 X12 Y-68 (C4) |  |
| N260 G77 N10 N40 (Rappel sécu) |  |
| N270 M6 T3 D3 M8 (Lamer C1 à C4) |  |
| N280 G97 M3 S890 |  |
| N290 G0 X12 Y-12 Z35 (C1) |  |
| N300 G82 Z9.4 ER23 EF2 F178 |  |
| N310 X68 Y-12 (C2) |  |
| N320 X68 Y-68 (C3) |  |
| N330 X12 Y-68 (C4) |  |
| N340 G77 N10 N40 (Rappel sécu) |  |
| N350 M6 T4 D4 M8 (Percer C5 à C8) |  |
| N360 G97 M3 S1200 |  |
| N370 G0 X25 Y-25 Z35 (C5) |  |
| N380 G83 Z13 ER33 P11 Q8 F300 |  |
| N390 X55 Y-25 (C6) |  |
| N400 X55 Y-55 (C7) |  |
| N410 X25 Y-55 (C8) |  |
| N420 G77 N10 N40 (Rappel sécu) |  |

# Text boxes

Init + Sécu

Z

Y

Y

X

EP

EP

EP

EF

EF

EF

%81 (Perçage)

N5    T2 D2 S1000 M42 M3

N10  G0 X48 Y24 Z50

N20  G81 ER18 Z6 F65

N30  Z-4

N40  X30 Y16

N50  Z6

N60  X10 Y8

N70  G80

N80  G0 X200 Y200 Z100

N90  M2

N80(Pointer)

N5 T1 D1 S1000 M42 M3

N10  G0 X48 Y24 Z50

N20  G81 ER18 Z13 F100

N40  X30 Y16

N60  X10 Y8

N70  G80

N80  G0 X200 Y200 Z100

N90  M2

Z+

Z+

Z+

Z+

Z+

EF

Exécution du  G87

N..

N110 G0 X38 Y10 Z22

N120 G87 P12 Q8 EP2 EF1 Z-4 F60

N…

N140 G80

Ou

N..

N110 G87 X38 Y10 ER22 P12 Q8 EP2 EF1 Z-4 F60

N120 …

N130 G80

Exécution du  G88

N..

N110 G0 X20 Y20 Z4

N120 G88 Z-10 F40

N…

N140 G80

Ou

N..

N110 G88 X20 Y20 ER4 Z-10 F40

N120 …

N130 G80

(Prise en compte du diamètre outil)

Exécution du  G86

N..

N110 G0 X15 Y10 Z5

N120 G86 Z-20 EP1 F100

N…

N140 G80

Exécution du  G85

N..

N110 G0 X20 Y20 Z10

N120 G85 Z-25 F100

N…

N140 G80

Ou

N..

N110 G85 X20 Y20 ER10 Z-25 F100

N120 …

N130 G80

Z+

Q

EF

Z+

P

ER

ER

Exécution de 2 centrage

N..

N110 G0 X15 Y50 Z3	(A)

N120 G81 Z-10 F100

N130 X35 Y50 		(B)

N140 G80

Ou

N..

N110 G81 X15 Y50 ER3 Z-10 F100	(A)

N120 X35 Y50				(B)

N130 G80