| C1,3 Décoder, Exploiter les données techniques relatives à la réalisation d’une pièce C21 Etablir un processus d'usinage | S2 Processus de fabrication S214 Programmation des machines CN / Organisation d'un prog CN S63 Langage de programmation |  |
| --- | --- | --- |

I  Avance rapide : G00

La fonction G00 est utilisée pour réaliser un déplacement linéaire rapide, c'est-à-dire pour que l’outil atteigne une coordonnée n’appartenant pas à la pièce.

| POINTS | Axe X | Axe Z | Code G |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 40 | 80 | G0 |

 Exemple de programmation :        G00        X 40.    Z 80.

NE PAS UTILISER LA FONCTION G00 POUR REALISER L’USINAGE DE LA PIECE

II  Avance travail : G01

La fonction G01 est utilisée pour réaliser un déplacement linéaire travail, c'est-à-dire pour que l’outil atteigne une coordonnée correspondant à un usinage.

| POINTS | X | Z | Code G |
| --- | --- | --- | --- |
| App | 89 | 82 | G0 |
| A | 0 | 80 | G1 |
| B | 35 | 80 | G1 |
| C | 35 | 68 | G1 |
| D | 65 | 39 | G1 |
| E | 65 | 22 | G1 |
| F | 85 | 22 | G1 |

 Exemple de programmation :

G00       X 89     Z 82

G01       X 0      Z 80

G01       X 35    Z 80

G01       X 35    Z 68

G01       X 65    Z 39

G01       X 65    Z 22

G01       X 85    Z 22

III  Exercices d’applications des fonctions G00 et G01

| POINTS | X | Z | Code |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 24 | 52 | G0 |
| B | 24 | 38 | G1 |
| C | 48 | 38 | G1 |
| D | 48 | 27.5 | G1 |
| E | 72 | 27.5 | G1 |
| F | 72 | 20 | G1 |
| G | 82 | 15 | G1 |
| H | 84 | 15 | G1 |
| I | 220 | 250 | G0 |

# Text boxes

PROGRAMME

G00		X 24		Z 52

G01		X 24  		Z 38

G01		X 48		Z 38

G01		X 48		Z 27.5

G01		X 72		Z 27.5

G01		X 72		Z 20

G01		X 82		Z 15

G01		X 84		Z 15

G00		X 220		Z 250

G00		X 24		Z 52

G01		X 24  	Z 38

G01		X 48		Z 38

G01		X 48		Z 27.5

G01		X 72		Z 27.5

G01		X 72		Z 20

G01		X 82		Z 15

G01		X 84		Z 15

G00		X 220	Z 250

Pt  de changement outil

X = 220

Z = 250

Pt  de dégagement

Pt  d’approche

App

F

E

D

C

B

A

X+

Z+

Pt A

X+

Z+

Pt A

X+

Z+

Pt A

X+

Z+