| C1,3 Décoder, Exploiter les données techniques relatives à la réalisation d’une pièce C21.C22 Etablir un processus d'usinage | S2.1.4 Programmations des machines à CN S6.3 Langages de programmation |  |
| --- | --- | --- |

Cycle de Filetage à pas constant :

1/ Désignation : G33

Cette fonction permet l’exécution de filetages cylindrique, conique et frontal. Les filetages peuvent être exécutés par pénétration droite ou oblique.

| Particularité du cycle G33 |
| --- |
| Propriété | Non modale |
| Révocation | Révoquée en fin de bloc |
| Les fonctions modales précédentes avant l’appel de G33 sont restituées après l’exécution du cycle |

2 Syntaxe :

N___ G33 X____ Z___ K___ [EA___] [EB___] P___ [Q___] [R___] [F___] [S___]/[ES___]

| G33 | Cycle de filetages à pas constant |
| --- | --- |
| X__Y__ | Position de l’outil en fin de filetage par rapport à l’origine programme |
| K___ | Pas suivant l’axe de filetage (X ou Z) en mm |
| EA ___ | Demi angle au sommet d’un filetage conique (par défaut EA=0 ; si EA = 90 cela signifie filtage frontal) |
| EB ___ | Valeur de l’angle de pénétration d’outil (par défaut EB = 0 pénétration droite) |
| P___ | Profondeur total du filet Q inclus. |
| Q___ | Profondeur de la dernière passe inclus dans P (par défaut sans finition ; Q=0 passe à vide) |
| R___ | Longueur de pente de dégagement (par défaut R=0 : dégagement perpendiculaire à l’axe de filetage) |
| F___ | Nombre de filets (par défaut 1 filet) |
| S___ :ES___ | Nombre de passe ; S___ passes de valeurs dégressives ; ES___ Passe de valeur constantes |

3/ Tableau des paramètres cycle de filetages ISO

| Pas du filet | Hauteur Filet | Nombre de passe | Passe de finition |  | Pas du filet | Hauteur Filet | Nombre de passe | Passe de finition |  | M | PAS | PAS FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | P | S | Q |  | K | P | S | Q |  |  |  |  |
| .5 | .307 | 2 | .056 |  | .5 | .289 | 2 | .053 |  | M12 | 1.75 | 1-1.25-1.5 |
| .6 | .368 | 2 | .068 |  | .6 | .346 | 2 | .064 |  | M14 | 2 | 1-1.25-1.5 |
| .7 | .429 | 3 | .058 |  | .7 | .404 | 3 | .074 |  | M16 | 2 | 1-1.5 |
| .75 | .460 | 3 | .062 |  | .75 | .433 | 3 | .058 |  | M18 | 2.5 | 1-1.5 |
| .8 | .491 | 3 | .066 |  | .8 | .462 | 3 | .062 |  | M20 | 2.5 | 1-1.5-2 |
| 1 | .613 | 4 | .065 |  | 1 | .577 | 4 | .061 |  | M22 | 2.5 | 1-1.5-2 |
| 1.25 | .767 | 5 | .067 |  | 1.25 | .722 | 5 | .063 |  | M24 | 3 | 1-1.5-2 |
| 1.5 | .920 | 6 | .068 |  | 1.5 | .866 | 6 | .064 |  | M30 | 3.5 | 1-1.5-2 |
| 1.75 | 1.073 | 7 | .069 |  | 1.75 | 1.010 | 7 | .065 |  | M36 | 4 | 1.5-2 |
| 2 | 1.226 | 8 | .070 |  | 2 | 1.155 | 8 | .066 |  | M42 | 4.5 | 1.5-2-3-4 |
| 2.5 | 1.533 | 10 | .071 |  | 2.5 | 1.443 | 10 | .067 |  | M48 | 5 | 1.5-2-3-4 |
| 3 | 1.840 | 12 | .072 |  | 3 | 1.732 | 12 | .068 |  | M52 | 5 | 1.5-2-3-4 |
| 3.5 | 2.147 | 15 | .068 |  | 3.5 | 2.021 | 14 | .069 |  | M56 |  | 2-3-4 |
| 4 | 2.454 | 17 | .069 |  | 4 | 2.309 | 16 | .069 |  | M60 |  | 2-3-4 |
| 4.5 | 2.760 | 19 | .070 |  | 4.5 | 2.598 | 18 | .069 |  | M64 |  | 2-3-4 |
| 5 | 3.067 | 21 | .071 |  | 5 | 2.886 | 20 | .070 |  |  |  |  |

Exemple d’application :

Réalisation d’un filetage cylindrique avec une garde de 2 mm

M20 x 2,5. Longueur de filetage : 50 mm

N200 G0 X24 Z64 (PtA)

N210 (Filetage cylindrique M20 2.5 L50)

| POINTS | X | Z |
| --- | --- | --- |
| A | 24 | 64 |
| B | 20 | 64 |
| C | 20 | 10 |

N220 G33 X20 Z10 K2.5 K2.5 P1.533 Q0.071 S10

N230…

Réalisation d’un filetage conique

Angle de cône = 170° ; Ø début = 82,327 ; Ø fin = 90,507 ; Pas = 4 ; 2 filets ;

Longueur de filetage 30mm ;

N100 X 82.327 Z 5 (PtA)

N110 ( Filetage conique)

N120 (Cone 170.13 ….)

N130  G33 X90.507 P4

Cycle Filetage enchaînés

1/ Désignation : G38

Cette fonction permet l’exécution de plusieurs filetages successifs. Les filetages peuvent être  cylindrique ou conique et frontal.

2 Syntaxe :

| Particularité du cycle G38 |
| --- |
| Propriété | Modale |
| Révocation | Par les fonctions G00, G01, G02 ou G03 |
| Des pas différent être programmée par dans les blocs suivant la fonction G38 Les passe successives sur les cycles peuvent être programmées par appel de sous programmes |

N___ G38 X____ Z___ K___

| G38 | Cycle de filetages enchainés |
| --- | --- |
| X__Y__ | Position de l’outil en fin de filetage par rapport à l’origine programme |
| K___ | Pas suivant l’axe de filetage (X ou Z) en mm |

Exemple :     Sécurité 5mm

| POINTS | X | Z | K |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 20 | 5 |  |
| B | 20 | -10 | 2 |
| C | 30 | -22 | 2.5 |
| D | 30 | -32.5 | 4 |
| E | 40 | -32.5 |  |

N10 T4 D4 (OUTIL A FILETER)

N20 G97 S800 M3

N30 G0 X20 Z5 			(PtA)

N40 G38 X20 Z-10 K2		 (PtB)

N50 X30 Z -22 K 2.5		(PtC)

N60 X30 Z-32.5 K4		(PtD)

N70 G0 X40 Z-32.5		(PtE)

# Text boxes

Ø30

Ø20

4

2.5

2

5

22

30

10

Filetage ISO

Filetage Extérieur à 60°

Filetage Intérieur à 60°

EB=0			                    EB=30

Z

X

X,Z

R

Q

P

K