| C1,3 Décoder, Exploiter les données techniques relatives à la réalisation d’une pièce C21 Etablir un processus d'usinage | S2 Processus de fabrication S214 Programmation des machines CN / Organisation d'un prog CN S63 Langage de programmation |  |
| --- | --- | --- |

I  Déplacement circulaire : G02

La fonction G02 est utilisée pour réaliser un déplacement circulaire en vitesse travail dans le sens anti-trigonométrique (sens horaire). Elle fonctionne de la même façon que la fonction G01, mais il faut rajouter en plus le rayon.

Points : A et F sécurité de 5mm

| POINTS | X | Z | R | Code G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 15 |  | G0 |
| B | 0 | 10 |  | G1 |
| C | 4 | 10 |  | G1 |
| D | 4 | 5 |  | G1 |
| E | 8 | 3 | 2 | G2 |
| F | 25 | 3 |  | G1 |
| G | 200 | 200 |  | G0 |

 Exemple de programmation :

Point A: point d’approche		G00        	X 0	   	Z 15			(Point A)

G01		X 0		Z 10			(Point B)

G01		X 4		Z 10			(Point C)

G01		X 4		Z 5			(Point D)

G02		X 8		Z 3		R2	(Point E)

Point F: point de dégagement	G01		X 25		Z 3			(Point F)

Point G: point de changement outil	G00		X 200	Z 200				(Point G)

II  Déplacement circulaire : G03

La fonction G03 s’utilise de la même manière que la fonction G02. Cependant elle est utilisée pour un déplacement circulaire en vitesse travail dans le sens trigonométrique (sens anti-horaire).

Points : A et G sécurité de 5mm

| POINT | X | Z | R | Code G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 15 |  | G0 |
| B | 0 | 10 |  | G1 |
| C | 4 | 10 |  | G1 |
| D | 10 | 7 | 3 | G3 |
| E | 20 | 7 |  | G1 |
| F | 200 | 200 |  | G0 |

 Exemple de programmation :

Point A: point d’approche 		G00        	X 0	   	Z 15			(Point A)

G01		X 0		Z 10			(Point B)

G01		X 4		Z 10			(Point C)

G03		X 10		Z 7		R 3	(Point D)

Point E: point de dégagement		G01		X 20		Z 7			(Point E)

Point F: point de changement outil		G00		X 200		Z 200			(Point F)

III Conclusion

G02 : SENS ANTI-TRIGONOMETRIQUE

G03 : SENS TRIGONOMETRIQUE

NE PAS OUBLIER DE METTRE LE RAYON

IV EXERCICE

 Placer les points restants.

 Remplir les coordonnées restantes.

 Compléter le tableau.

 Compléter le programme.

Points : A et G sécurité de 5mm

| POINTS | X | Z | R |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 55 |  |
| B | 0 | 50 |  |
| C | 20 | 50 |  |
| D | 30 | 45 | 5 |
| E | 30 | 23 |  |
| F | 36 | 20 | 3 |
| G | 60 | 20 |  |
| H | 200 | 200 |  |
| POINTS | Fonction | Sens |
| H → A | G00 |  |
| A → B | G01 |  |
| B → C | G01 |  |
| C → D | G03 |  |
| D→ E | G01 |  |
| E→ F | G02 |  |
| F→ G | G01 |  |
| G→ H | G00 |  |

# Text boxes

Programme :

G00		X0		Z55			PtA

G01		X0		Z50			PtB

G01		X20		Z50			PtC

G03		X30		Z45	      R5		PtD

G01		X30		Z23			PtE

G02		X36		Z20	      R3		PtF

G01		X60		Z20			PtG

G00		X200		Z200			PtH

H

G

A

F

E

D

C

B

X+

Z+

F

E

A

B

D

C

X+

Z+

G

B

A

Ø 15

F

C

E

D

X+

Z+