| C1,3 Décoder, Exploiter les données techniques relatives à la réalisation d’une pièce C21 Etablir un processus d'usinage | S2 Processus de fabrication S214 Programmation des machines CN / Organisation d'un prog CN S63 Langage de programmation |  |
| --- | --- | --- |

Trajectoire circulaire G02/G03 autour du centre d’un cercle :

Quand le rayon d’un cercle est inconnu, la trajectoire circulaire peut être décrite par le centre du cercle en passant par les axes secondaire :

| Les axes |
| --- |
| Principal | X | Y | Z |
| Secondaire | I | J | K |
| I = Coordonnée du centre sur X J = Coordonnée du centre sur Y K = Coordonnée de centre sur Z |

N _____ G02 /G03 X___ Y/Z_____ I_____J/K_____

Exemple :

N50 G01 X70 Y0

N60 G02 X 90 Y20 I90 J0

N…..

Cas en Fraisage 					Cas en Tournage

| POINTS | X | Z | G | I | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 20 | 35 | G1 |  |  |
| B | 20 | 25 | G1 |  |  |
| C | 32.5 | 25 | G1 |  |  |
| D | 40 | 13.75 | G3 | 10 | 15 |
| E | 40 | 0 | G1 |  |  |

| POINTS | X | Y | G | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5 | 8 | G1 |  |  |
| B | 30 | 8 | G1 |  |  |
| C | 30 | 42 | G3 | 20 | 25 |
| D | 5 | 42 | G1 |  |  |

Programme  fraisage : 							Programme tournage :

N40 G01 X5 Y8 Z5		(Pt A)					N40 G01 X20  Z35			(Pt A)

N50 X30 Y8			(Pt B)					N50  X20  Z25				(Pt B)

N60 G03 X30 Y42 I20 J25	(Pt C)					N60 X32.5  Z25				(Pt C)

N70 G1 X5 Y42			(Pt D)					N70 G03 X40 Z13.75 I10 K15		(Pt D)

N80 G01 X40  Z0			(Pt E)

Exercice synthèse en fraisage :

| PT | X | Y | G | I | J | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 | G01 |  |  |  |
| B | 62 | 0 | G01 |  |  |  |
| C | 70 | -8 | G02 |  |  | 8 |
| D | 70 | -10 | G01 |  |  |  |
| E | 68 | -12 | G02 |  |  | 2 |
| F | 59.26 | -12 | G01 |  |  |  |
| G | 43.67 | -21 | G03 | 59.26 | -30 |  |
| H | 33.86 | -38 | G01 |  |  |  |
| I | 20 | -46 | G02 | 20 | -30 |  |
| J | 5 | -46 | G1 |  |  |  |
| K | 0 | -41 | G02 |  |  | 5 |

I/ Positionner les coordonnées de point (A à K sur le schéma)

II/ Compléter le tableau

III/ Réaliser le programme du contour de la pièce.

Programme :

N50 (Profil contournage)

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Exercice synthèse en Tournage :

| PT | X | Z | G | I | K | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 15 | G01 |  |  |  |
| B | 6 | 10 | G01 |  |  |  |
| C | 13 | 8 | G02 | 13 | 12.06 |  |
| D | 18 | 6.65 | G03 | 13 | 4 |  |
| E | 22 | 4.65 | G02 |  |  | 2 |
| F | 23 | 4.65 | G01 |  |  |  |
| G | 26 | 3.05 | G03 |  |  | 1.5 |
| H | 26 | 0 | G01 |  |  |  |

I/ Positionner les coordonnées de point (A à K sur le schéma)

II/ Compléter le tableau

III/ Réaliser le programme du contour de la pièce.

Programme :

N50 (Profil contournage)

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

# Text boxes

H

G

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B

A

60°

43,67

Centre 2

Centre 1

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Y

X

D

C

B

A

E

D

C

B

A

G54

Y

X

G54

X

Z