| C1,3 Décoder, Exploiter les données techniques relatives à la réalisation d’une pièce C21.C22 Etablir un processus d'usinage | S2.1.4 Programmations des machines à CN S6.3 Langages de programmation |  |
| --- | --- | --- |

I/ Cycle de défonçages :

1/Désignation : G66

Cette fonction permet l’ébauche d’une gorge axiale et frontale par plongées successives.

2 /Syntaxe:

N___ G66 D____ X___ Z___ [EA___] P___ / R___ [EP___] [EF___]

| G66 | Cycle de défonçage |
| --- | --- |
| D___ | Numéro du second correcteur d’outil. Le premier correcteur doit être programmé dans le bloc précédent |
| X__Y__ | Position de fin d’usinage de la gorge |
| EA ___ | Angle définissant la pente en fond de gorge |
| P___ /R___ | Déplacement entre chaque plongée (P = valeur suivant X ; R = valeur suivant Z) |
| EP___ | Valeur de déplacement è 45° en fin de passe |
| EF ___ | Temporisation en fin de plongée exprimée en secondes (par défaut EF = 0) |

| Particularité du cycle G66 |
| --- |
| Propriété | Non modale |
| Révocation | Révoquée en fin de bloc |
| Lorsque le cycle est programmé, le système doit être en G40 Les plongées de l’outil sont réparties uniformément sur la largeur de la gorge La fonction de vitesse d’avance et son argument peuvent être programmés dans un bloc du cycle Déclaration des deux correcteurs d’outil : Correcteur D01 |

II/ Cycle d’ébauche de gorge:

1/Désignation : G65

Cette fonction permet l’ébauche de gorge dont le profil est programmé en cours de définition d’un profil fini. Le cycle peut-être exécuté par dressage (gorges frontales) ou chariotage (gorges axiales).

2/ Syntaxe:

N___ G65 N__N___  X___/ Z___ I___K___EA___ P___ / R___ [Q___] [EF___]

| G65 | Cycle d’ébauche de gorge |
| --- | --- |
| N__N__ | Numéro du premier et du dernier bloc définissant le profil fini (2 mini et 50 maxi) |
| X__/Z__ | Position de fin de passe sur l’axe d’ébauche de la gorge (X pour le frontale, Z pour l’axiale) |
| I ___K___ | I surépaisseur de finition suivant X (par défaut I=0) K surépaisseur de finition suivant Z (par défaut K=0) |
| EA___ | Angle de prise de passe dans la gorge |
| P___/R___ | P___ profondeur d e passe suivant X (Ebauche suivant Z) R___ profondeur de passe suivant Z (Ebauche suivant X) |
| Q___ | Garde de positionnement (Par défaut Q=0) |
| EF ___ | Vitesse d’avance de pénétration dans la matière |

| Particularité du cycle G65 |
| --- |
| Propriété | Non modale |
| Révocation | Révoquée en fin de bloc |
| Lorsque le cycle est programmé, le système doit être en G40 La fonction de vitesse d’avance et son argument peuvent être programmés dans un bloc du cycle |

| Particularité du cycle G65 |
| --- |
| Propriété | Non modale |
| Révocation | Révoquée en fin de bloc |
| Lorsque le cycle est programmé, le système doit être en G40 Les arguments définissant des angles sont repérées selon le sens trigonométrique |

II/ Cycle d’ébauche avec  gorge:

1/Désignation : G63

La fonction permet l’ébauche d’un volume de matière situé entre la définition d’un brut matière et d’un profil fini. Elle permet également d’exécuter des gorges si le profil de l’outil est compatible.

2/ Syntaxe:

N__G63N__N__X___Z__EX/EZ__P/R__EA/EU/EW__[EB__][EC__][ER__][Q__][EQ__][EF__]

| G63 | Cycle d’ébauche avec gorge |
| --- | --- |
| N__N__ | Numéro du premier et du dernier bloc définissant le profil fini (95 maxi) |
| X__/Z__ | Position de départ du cycle |
| EZ___ EX___ | Position de fin de passe sur l’axe d’ébauche (EZ pour l’ébauche axiale suivant Z et EX pour l’ébauche frontal suivant X) |
| P___/R___ | P___ profondeur d e passe suivant X (Ebauche suivant Z) R___ profondeur de passe suivant Z (Ebauche suivant X) |
| EA/EU/EW__ | Position de départ des passes d’ébauche. La programmation de ces arguments permet la définition d’un angle de départ pour la prise de passe. |
| EB___ | Angle limite de pénétration en gorge |
| EC___ | Angle limite de fin de passe sur l’axe d’ébauche |
| ER___ | Surépaisseur de finition |
| Q___ | Garde de positionnement (par défaut = 0) |
| EQ___ | Valeur du copeau mini (En deçà de la valeur programmée, la passe n’est pas réalisée) |
| EF___ | Vitesse d’avance de pénétration dans la matière |

Particularités liées aux arguments EA, EU, et EW

- EA : Angle limitant le départ des prises de passes entre le point D (départ du cycle) et l’intersection avec le profil fini.

- EU ou EW : point limite de la dernière passe d’ébauche. Si l’argument EA n’est pas programmé, les valeurs déclarées avec EU et/ou EW et A permettent de définir l’angle A de départ.

Particularités liées aux arguments EB  et EC

Angle défini par EB			Angle défini par EC

Déclaration des points de brut					Décomposition du cycle