Réalisation de la phase 10 : Tête de Bruleur pour l’entreprise Europa

Brute Acier Diamètre 60 en barre

I / Placer sur le schéma ci-dessous :

- L’origine programme (G54)

- Le positionnement des points

- Repérage des axes

I / Compléter le tableau des coordonnées :

III/ Réaliser le programme :

Contour du brut

Pièce

| POINTS | X | Z | R | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |
| W |  |  |  |  |

Programme :

# Text boxes

Donnée :

- Sécurité (A et H) = 1mm dans le prolongement de la trajectoire

- T1 Outil d’ébauche Vc=40m/min et Fz=0.01 mm/tr

- T2 Outil de finition Vc = 55m/min et Fz = 0.08mm/tr

- T3 Outil à gorge Vc=20m/min et Fz=0.05 mm/tr

- Surépaisseur en X=0.5mm au diamètre et Z=0.25mm

- Apmaxi 1mm