| C1,3 Décoder, Exploiter les données techniques relatives à la réalisation d’une pièce C21 Etablir un processus d'usinage | S2 Processus de fabrication S214 Programmation des machines CN / Organisation d'un prog CN S63 Langage de programmation |  |
| --- | --- | --- |

Définition :

Il existe deux modes de programmation des coordonnées des points qui est déclaré en début du programme.

- Programmation en absolue : G90

- Programmation incrémentales « Relatif » : G91

A/ G90 Programmation en absolue :

Lorsque les coordonnées d’une position  se réfèrent à l’OP (au point zéro du programme). Il s’agit de coordonnées absolues.

Chaque position sur une pièce est définie clairement au moyen de ces coordonnées absolues.

B/ G91 Programmation relatif

Les coordonnées incrémentales  se réfèrent à la dernière  position programmée servant de point zéro.

Lors de l’élaboration du programme, les coordonnées incrémentales indiquent ainsi la cote (située entre la dernière position nominale et la suivante) à laquelle l’l’outil doit se déplacer. C’est en raison de cette cotation en chaine qu’elle est appelée cote incrémentale

| Perçages | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 30 | 20 |
| 3 | 50 | 30 |
| Perçages | X | Y |
| 4 | 10 | 10 |
| 5 | 20 | 10 |
| 6 | 20 | 10 |

Exercice1

| G90 Absolue |
| --- |
| Position | X | Y |
| P1 | 0 | -2.5 |
| P2 | -2 | -2 |
| P3 | -2.5 | -1 |
| P4 | 2.5 | 2 |
| P5 | -0.5 | 0.5 |
| P6 | -0.5 | 1.5 |
| P7 | -0.5 | -2.5 |
| P8 | 1.5 | 1.5 |
| P9 | 1.5 | -0.5 |
| P10 | 1 | -1 |
| G91 Relatif |
| Position | X | Y |
| P1 | 0 | -2.5 |
| P2 | -2 | 0.5 |
| P3 | -0.5 | 1 |
| P4 | 5 | 3 |
| P5 | 3 | -1.5 |
| P6 | 0 | 1 |
| P7 | 0 | 1 |
| P8 | 2 | -1 |
| P9 | 0 | -2 |
| P10 | -0.5 | -0.5 |

Exercice2

| G90 Absolue |
| --- |
| Position | X | Y | Position | X | Y |
| A | 0 | 0 | K | 50 | 110 |
| B | 48 | 0 | L | 50 | 95 |
| C | 70 | 22 | M | 40 | 95 |
| D | 70 | 34 | N | 37 | 95 |
| E | 86 | 50 | O | 25 | 73 |
| F | 100 | 50 | P | 25 | 38 |
| G | 120 | 70 | Q | 17 | 30 |
| H | 120 | 100 | R | 8 | 30 |
| I | 100 | 120 | S | 0 | 22 |
| J | 60 | 120 |  |  |  |
| G91 Relatif |
| Position | X | Y | Position | X | Y |
| A | 0 | 0 | K | -10 | -10 |
| B | 48 | 0 | L | 0 | -15 |
| C | 22 | 22 | M | -10 | -10 |
| D | 0 | 12 | N | -3 | 0 |
| E | 20 | 16 | O | -12 | -12 |
| F | 14 | 0 | P | 0 | -35 |
| G | 20 | 20 | Q | -8 | -8 |
| H | 0 | 30 | R | -9 | 0 |
| I | -20 | 20 | S | -8 | -8 |
| J | -40 | 0 | a | 0 | -22 |

Programme du cycle contournage:

| En Absolue | En Relatif |
| --- | --- |
| N110 G0 X0 Y0 Z0 | N110 G0 X0 Y0 Z0 |
| N120 G01 X48 Y0 | N120 G01 X48 Y0 |
| N130G03 X70 Y22 R22 | N130G03 X22 Y22 R22 |
| N140 G01 Y34 | N140 G01 X0 Y12 |
| N150 G02 X86 Y50 R16 | N150 G02 X20 Y16 R16 |
| N160 G01 X100 | N160 G01 X14 Y0 |
| N170G03 X120 Y70 R20 | N170G03 X20 Y20 R20 |
| N180 G01 X120 Y100 | N180 G01 X0 Y30 |
| N190 G03 X 100 Y 120 R20 | N190 G03 X-20 Y 20 R20 |
| N200 G01 X60 Y120 | N200 G01 X-40 Y0 |
| N210 G03 X50 Y110 R10 | N210 G03 X-10 Y-10 R10 |
| N220 G01 X50 Y95 | N220 G01 X0 Y-15 |
| N230 G02 X40 Y95 R10 | N230 G02 X-10 Y-10 R10 |
| N240 G01 X37 Y95 | N240 G01 X-3 Y0 |
| N250 G03 X25 Y73 R12 | N250 G03 X-12 Y-12 R12 |
| N260 G01 X25 Y38 | N260 G01 X0 Y-35 |
| N270 G02 X17 Y30 R8 | N270 G02 X-8 Y-8 R8 |
| N280 G01 X8 Y30 | N280 G01 X-9 Y0 |
| N290 G03 X0 Y22R8 | N290 G03 X-8 Y-8R8 |
| N300 G1 X0 Y0 | N300 G1 X0 Y-22 |

# Text boxes

G54

Y

0.5      1      1.5    2     2.5

P10

P9

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P1

P2

X

Exemple 2: Programmation avec coordonnées des perçages en Relatif G91

Exemple 1 : Programmation avec coordonnées des perçages en Absolue G90