| C1,3 Décoder, Exploiter les données techniques relatives à la réalisation d’une pièce C21 Etablir un processus d'usinage | S2 Processus de fabrication S214 Programmation des machines CN / Organisation d'un prog CN S63 Langage de programmation |  |
| --- | --- | --- |

1/Désignation :		G45 : Cycle de poche simple.

Le cycle permet l’exécution de poches circulaires, oblongues, rectangulaires, et carrées. Les axes sont programmables et définissent le centre de la poche dans le plan et la profondeur de la poche suivant l’axe de l’outil.

| Forme de poche |
| --- |
| 10 | EB programmée seulement correspond à une poche circulaire EB =10 |  | EX et EY programmées correspondent à une poche rectangulaire ou carré EX=50 et EY =30 |
|  |  | EB, EX et EY programmées correspondent à une poche rectangulaire ou carré avec congés EX=50,EY=30 et EB=5 |
| EB et EX programmées correspondent à une poche oblongue EB=10 et EX =50 | Particularité du cycle G45 | Propriété | Non modale |
|  |  | Révocation | Révoquée en fin de bloc |

2 /Syntaxe:

N__ [G17] G45 X___ Y___ Z___[ER__] EX__ EY__[EB__] P__ Q__[I__] [J__] [EG2/EG3] EP__EQ__EI__EJ__

| G45 | Cycle de poche |
| --- | --- |
| X__Y__ | Position du centre de la poche |
| Z___ | Point à atteindre en fond de poche. |
| ER ___ | Cote de dégagement sur l’axe d’usinage |
| EX ___ | Dimension de la poche suivant X (ou U) |
| EY ___ | Dimension de la poche suivant Y (ou V) |
| EB ___ | Rayon d’une poche circulaire si EB est programmé seul |
| P___ | Valeur de la prise de passe axiale d’ébauche |
| Q___ | Valeur de la prise de passe latérale d’ébauche |
| I___ | Valeur de la prise de passe axiale de finition |
| J___ | Valeur de la prise de passe latérale de finition |
| EG2/EG3 | Sens d’exécution de la poche EG2 : Sens anti trigonométrique / EG3 : Sens trigonométrique (par défaut EG3) |
| EP___ | Valeur de l’avance axiale d’ébauche |
| EQ___ | Valeur de l’avance latérale d’ébauche |
| EI___ | Valeur de l’avance axiale de finition |
| EJ___ | Valeur de l’avance latérale de finition |

3 /Prise de passe programmées:

| Designation | Vue de côté | Vue de dessus |
| --- | --- | --- |
| P__Q___ Ebauche axiale et latérale |  |  |
| P__Q___J___ Ebauche axiale, latérale Et finition axiale de fond |  |  |
| P__Q___J___ Ebauche axiale, latérale Et finition latérale des flancs |  |  |
| P__Q___I___J___ Ebauche axiale, latérale + finition latérale enchainées (à chaque prise de passe axiale) |  |  |
| Q___I___ finition axiale du fond de la valeur I |  |  |
| P___J___ finition latérale des flancs de la valeur J |  |  |
| Q___I___J___ Finition axiale et latérale du fond jusqu’à la valeur J latérale |  |  |
| P___I___J___ Finition latérale des flancs jusqu’à la valeur I axiale |  |  |

4 /Description de l’usinage:

- Ebauche seule

(1) Positionnement rapide de l'outil au centre de la poche dans le plan horizontal.

(2) Positionnement axial rapide au plan de remontée  ER si celui-ci à été programmé.

(3): Plongée axiale d'une profondeur P;

(4) Positionnement latérale suivant le petit coté de la valeur Q; exécution du premier contournage de la poche (et des éventuels contournages successifs).

(5) Positionnement latérale sur le contour final et exécution du dernier contournage aux dimensions extérieures de la poche.

(6) Repositionnement rapide au centre de la poche pour exécution d'une plongé et d'un nouveau contournage sur profondeur P (idem 3 - 4 - 5).

(7) Après exécution du dernier contournage, l'outil est repositionné au centre de la poche avec relèvement de 1mm puis dégagé à la position ER programmé.

- Ebauche et finition

La définition du cycle comprendra les paramètres d'ébauches axiale (P) et latérale (Q), de finition axiale (I) et Latérale.

- Finition seule

La définition du cycle comprendra les paramètres de profondeur (P) et de finition latérale (J)

# Text boxes

ER

I

1 mm

P

J

Q

Q

1 mm&mm

ER

1mm

Q

Q

P

7

6

5

4

3

2

1 mm

1

ER

J

I

P

Q

J

I

J

P

Q

I

I

Q

P

J

J

Q

P

I

P

Q

P

Q

1mm

J

P

1 mm

Ebauche  Latérale Axiale

Finition Latérale

Finition

Axiale

10

50

30

50

5

30

50