EXERCICE

 Placer l’origine.

 Tracer les axes.

 Placer les points.

 Remplir les coordonnées.

 Remplir le tableau.

 Faire le programme.

Sécurité de 2 mm

| POINTS | X | Z | R |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 102 |  |
| B | 0 | 100 |  |
| C | 5 | 100 |  |
| D | 25 | 90 | 10 |
| E | 25 | 72 |  |
| F | 27 | 69 | 5 |
| G | 36 | 63 |  |
| H | 40 | 57 | 10 |
| I | 40 | 38 |  |
| J | 30 | 33 |  |
| K | 30 | 20 |  |
| L | 40 | 15 | 5 |
| M | 50 | 10 | 5 |
| N | 54 | 10 |  |
| O | 200 | 200 |  |
| POINTS | Fonction | Sens |
| O → A | G00 |  |
| A → B | G01 |  |
| B → C | G01 |  |
| C → D | G03 |  |
| D → E | G01 |  |
| E → F | G02 |  |
| F → G | G01 |  |
| G → H | G03 |  |
| H → I | G01 |  |
| I → J | G01 |  |
| J → K | G01 |  |
| K → L | G02 |  |
| L → M | G03 |  |
| M → N | G01 |  |
| N → O | G00 |  |

# Text boxes

Programme :

G00		X0		Z102				Pt A

G01		X0		Z100				Pt B

G01		X5		Z100				Pt C

G03		X25		Z90		R10		Pt D

G01		X25		Z72				Pt E

G02		X27		Z69		R5		Pt F

G01		X36		Z63				Pt G

G03		X40		Z57		R10		Pt H

G01		X40		Z38				Pt I

G01		X30		Z33				Pt J

G01		X30		Z20				Pt K

G02		X40		Z15		R5		Pt L

G03		X50		Z10		R5		Pt M

G01		X54		Z10				Pt N

G00		X200		Z200				Pt O

M

L

K

D

A (Point d’approche)

N (Point de dégagement)

X+

Z+

O (Point de changement d’outil)

J

I

H

G

F

E

C

B