# DECODER UN PROGRAMME C-N

## Fraisage : Fraise 2 tailles ø30, 5 dents, f=0.1, Vc=90m/min

programme

%3

N10 (T1D1:Fraise 2 tailles d=30)

N20 G0 G52 Z0 (point 00)

N30 M6 T1 D1

N40 M3 M8 M41 S953 F286

N50 G0 X80 Y-15 Z10  (point 0)

N60 G0 Z-3  (point 1)

N70 G1 G42 X40 Y0 F300  (point 2)

N80 X40 Y35 (point 3)

N90  G3 X35 Y40 R5 (point 4)

N100 G1 X-35  (point 5)

N110 G3 X-40 Y35 R5 (point 6)

N120 G1 Y-35 (point 7)

N130 G3 X-35 Y-40 R5 (point 8)

N140 G1 X35 Y-40 (point 9)

N150 G3 X40 Y-35 R5 (point 10)

N160 G1X40 Y5 (point 11)

N170 G40 G0 X80 Y5 M5 M9 (point 12)

N180 G0 Z10 (point 13)

N190 G0 G52 Z0 (point 00)

N200 M2

2/ Placer les points 3 à 11 sur le graphique ci-dessous :

3/ Relier les points 2 à 11 avec la trajectoire correspondante (ligne, cercle)

## Tournage : opérations de dressage et de chariotage Vc=90m/min, fz=0.1mm/tr

programme

%2

N10 (T1D1:PSKN)

N20 G0 G52 XO Z0 (point 00)

N30 M6 T1 D1

N40 GO X40 Z0 (point 1)

N50 G95 F0.1 G92 S2000 X40

N60 G96 M4 M8 M41 S120

N70 G1 X -0.5 (point 2)

N80 M5 M9

N90 G0 G52 X0 Z0 (point 00)

N100 (T2 D2:PCLN)

N110 M6 T2 D2

N120 G0 X27.6 Z1 (point 3)

N130 G95 F0.1

N140 G97 M41 M4 M8 S1450

N150 G1 Z-30 (point 4)

N160 G1 X40 (point 5)

N170 M5 M9

N180 G0 G52 X0 Z0 (point 00)

N190 M2

2/ Placer les points 1 à 5 sur le graphique ci-dessous :

3/ Relier les points 1 à 5 avec la trajectoire correspondante (ligne, cercle)

# Text boxes

Rappel :

G0 : Interpolation linéaire en rapide

G1 : Interpolation linéaire à vitesse programmée

G2 : Interpolation circulaire dans le sens horaire

G3 : Interpolation circulaire dans le sens anti-horaire

1/ Compléter le tableau des coordonnées de chaque point

| Points | X | Z |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 0 |
| 2 | -0.5 | 0 |
| 3 | 27.6 | 1 |
| 4 | 27.6 | -30 |
| 5 | 40 | -30 |

Rappel :

G0 : Interpolation linéaire en rapide

G1 : Interpolation linéaire à vitesse programmée

G2 : Interpolation circulaire dans le sens horaire

G3 : Interpolation circulaire dans le sens anti-horaire

1/ Compléter le tableau des coordonnées de chaque point

| Points | X | Y | Z | G | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 80 | -15 | 10 | G1 |  |
| 1 | 80 | -15 | -3 | G1 |  |
| 2 | 40 | 0 | -3 | G1 |  |
| 3 | 40 | 35 | -3 | G1 |  |
| 4 | 35 | 40 | -3 | G3 | 5 |
| 5 | -35 | 40 | -3 | G1 |  |
| 6 | -40 | 35 | -3 | G1 |  |
| 7 | -40 | -35 | -3 | G1 |  |
| 8 | -35 | -40 | -3 | G3 | 5 |
| 9 | 35 | -40 | -3 | G1 |  |
| 10 | 40 | -35 | -3 | G3 | 5 |
| 11 | 40 | 5 | -3 | G1 |  |
| 12 | 80 | 5 | -3 | G1 |  |
| 13 | 80 | 5 | 10 | G1 |  |

Plan de sécurité Z= 10

Plan de travail Z=-3