C.F.A.O. FRAISAGE

CHARLYGRAAL pour CHARLY ROBOT

#### Module C.A.O.

Collège Philéas Lebesgue

Marseille en Beauvaisis

Cordel Joël

Sommaire

Page 1	: CharlyGraal et la C.F.A.O.

Page 2	: Lancer le programme de CAO – Conception de la pièce

Page 3	: Conception de la pièce (suite et fin)

Page 4	: Préambule à la saisie du dessin – Utiliser l'outil point de perçage

Page 5	: Utiliser l'outil ligne (polyligne)

Page 6	: Utiliser l'outil rectangle

Page 7	: Utiliser l'outil cercle

Page 8	: Utiliser l'outil arc de cercle

Page 9	: Utiliser l'outil texte : saisir – Modifier du texte

Page 10	: Modifier du texte (suite et fin)

Page 11	: Utiliser l'outil raccord (chanfrein – congé)

Page 12	: Modifier les objets dessinés : sélection

Page 13	: Modifier les objets dessinés : rotation

Page 14	: Modifier les objets dessinés : translation – symétrie – alignement

Page 15	: Modifier les objets dessinés : suivi (déformation) - propriétés

Page 16	: Enregistrer son travail

CHARLYGRAAL et la C.F.A.O.

CharlyGraal est un logiciel de C.F.A.O. qui permet de piloter la fraiseuse Charly Robot.

La C.F.A.O. (Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur) permet de :

- CONCEVOIR la forme d'une pièce. On obtient un dessin : le fichier CAO

- FABRIQUER cette pièce après transmission du fichier CAO au module FAO. On détermine alors les paramètres d'usinage (matière à usiner, Ø des outils, vitesses de rotation, de descente et d'avance de l'outil, profondeurs des usinages, leur chronologie…). On obtient un fichier FAO.

Ce fichier FAO est transmis au module PILOTE de la machine : l'usinage peut avoir lieu. Mais on pourra choisir d'abord une SIMULATION sur l'écran avant de procéder à l'usinage

Avec la C.F.A.O., on utilise un seul programme de la conception jusqu'à la fabrication.La chaîne de transmission de l'information n'est pas interrompue.

La C.F.A.O. permet de réaliser des pièces identiques, en petite, moyenne et GRANDE SERIE.
Par contre, la C.F.A.O. n'est pas adaptée à la fabrication unitaire.

Comme un système automatisé, un poste de C.F.A.O. se compose de :

LANCER LE PROGRAMME DE C.A.O.

Double clic gauche sur ,

le cheval arrive au galop,

le logiciel se charge… ça y est, il est chargé :

CONCEPTION DE LA PIECE

Clic gauche sur  pour dessiner la pièce : réaliser sa conception.

CONCEPTION (suite et fin)

Compléter les propriétés du brut (pièce avant usinage) et choisir un pas de grille.

Rappel du repérage dans un plan

X = abscisse (à plat ; à l'horizontal)

Y = ordonnée (vers le haut ; à la verticale)

Z = épaisseur de la pièce

L'origine de X et Y est en général :

le coin en bas à gauche du brut.

C'est pratique l'affichage de la grille : ça fait comme une feuille à carreaux !

Le pas est la dimension de ces carreaux.

Indiquer les valeurs X Y et Z du brut selon les indications connues (dessin ou croquis préalable, professeur…)

Indiquer le pas de la grille (5 est très pratique…)

Valider les indications avec un clic gauche sur  => le contour du brut apparaît… Prêt à dessiner ?

# Les outils de dessin sont à gauche. Les plus utilisés sont signalés ci-dessous

PREAMBULE A LA SAISIE DU DESSIN

Il y a 2 solutions pour dessiner sur l'écran :

- Avec la souris (rapide mais difficile, voire même impossible parfois sans déréglage de la grille)

- Avec la saisie numérique, en tapant les coordonnées

(un peu plus long, mais plus facile, très précis et toujours possible)

C'est cette deuxième méthode qui a été choisie dans ce document.

Mais rien n'empêche d'utiliser la souris parfois…

UTILISER L'OUTIL POINT DE PERCAGE

L'outil Point  est utilisé principalement dans le cas de perçage de trous de diamètres inférieurs à 6 mm.

C'est le diamètre maxi accepté par le mandrin de la machine.

Dans le cas de trous supérieurs à 6, nous utiliserons un autre outil : Cercle. Rien n'empêche d'ailleurs d'utiliser cet outil pour les trous inférieurs à 6 (voir page 7 l'utilisation de cet outil)

PROCEDURE

- Clic gauche sur

- Clic gauche sur

- Indiquer les valeurs X et Y du centre du trou à percer (en absolu : par rapport à l'origine du brut)

- Valider avec

- Sur l'écran 2 lignes se croisent à l'endroit indiqué

- Pas d'erreur ? Alors…

Valider ce point avec un clic gauche (n'importe où)

- Un petit point noir apparaît sur le dessin… C'est là que sera percé un trou au diamètre du foret qui sera installé sur la machine.

UTILISER L'OUTIL POLYLIGNE

- Clic gauche sur  puis sur

- Indiquer les valeurs X et Y du point de départ de la ligne

(en absolu : par rapport à l'origine du brut)

- Valider avec  Sur l'écran 2 lignes se croisent à l'endroit indiqué : c'est le départ de la ligne.

- Pas d'erreur ? Alors…Valider avec un clic gauche (n'importe où)

- Un trait point noir apparaît sur le dessin

- Clic gauche sur  (ne pas s'inquiéter de la ligne qui suit la souris)

- Indiquer les valeurs X et Y du deuxième point

- Valider avec

- La ligne apparaît. Pas d'erreur ? Alors…

Valider avec un clic gauche (n'importe où)

Observation : une polyligne se valide toujours avec un CLIC DROIT

- Si c'est une ligne simple, elle s'arrête là => clic DROIT n’importe où pour terminer la ligne

- Si c'est une polyligne (composée de plusieurs lignes), il faut reprendre de 6 à 9 (ci-dessus) jusqu'à la fin.

Quand le dernier segment est dessiné => clic DROIT n’importe où pour terminer la ligne

UTLISER L'OUTIL RECTANGLE

- Clic gauche sur  puis choisir Rectangle

- Clic gauche sur l'outil Saisie Numérique

- Indiquer les valeurs X et Y d'un coin du rectangle

(en absolu : par rapport à l'origine du brut)

- Valider avec  Sur l'écran 2 lignes se croisent à l'endroit indiqué : c'est le premier coin du rectangle.

- Valider avec un clic gauche (n'importe où)

Le 1er coin est défini. Passons au second (et dernier) :

- Nouveau clic gauche sur  (ne pas s'inquiéter des lignes qui suivent la souris)

- Indiquer les valeurs X et Y du coin OPPOSE au premier (en absolu : par rapport à l'origine du brut)

- Valider avec  Sur l'écran 2 lignes se croisent à l'endroit indiqué : c'est le deuxième coin

- Valider avec un clic gauche (n'importe où)

Le rectangle est réalisé

Observation : il est possible pour le 7° (saisir le coin opposé) d’utiliser la saisie relative : le sommet opposé sera saisi par rapport au sommet précédent (en relatif); il suffit donc de :

- cliquer sur Relatif

- indiquer dans X et Y la largeur et la hauteur du rectangle

### UTILISER L'OUTIL CERCLE

- Clic gauche sur  puis sur centre et rayon

- Clic gauche sur l'outil Saisie Numérique

- Indiquer les valeurs X et Y du centre du cercle

(en absolu : par rapport à l'origine du brut)

- Valider avec  Sur l'écran 2 lignes se croisent à l'endroit indiqué : c'est le centre du cercle

- Valider avec un clic gauche (n'importe où)

Le centre du cercle est défini. Passons à la saisie d'un point du cercle.

- Nouveau clic gauche sur  (ne pas s'inquiéter du cercle qui suit le mouvement de la souris)

- Clic gauche sur l'onglet Polaire

- Dans Distance indiquer le rayon

- Valider avec

- Sur l'écran un point de couleur délimite le cercle

- Pas d'erreur ? Alors un clic gauche pour valider le cercle

UTILISER L’OUTIL ARC DE CERCLE

Observation : l'arc de cercle se dessine d'après 3 points dans l'ordre suivant :

en 1 => point 1 de l'arc

en 2 => point 2 de l'arc

en 3 => centre de l'arc

L'ordre des 2 premiers points donnera la forme de l'arc

- Clic gauche sur  puis choisir arc

- Clic gauche sur

- Indiquer les valeurs en X et Y du point 1 de l'arc de cercle (en absolu : par rapport à l'origine du brut)

- Valider avec 
Le 1er point de l'arc est dessiné.

- Valider avec un clic gauche (n'importe où)

- Second clic gauche sur

(ne pas s'inquiéter de l'arc de cercle qui suit le mouvement de la souris)

- Indiquer les valeurs en X et Y du point 2 de l'arc de cercle (en absolu : par rapport à l'origine du brut)

- Valider avec 
Le 2nd point de l'arc est dessiné.

- Valider avec un clic gauche (n'importe où)

- Dernier clic gauche sur

(ne pas s'inquiéter de l'arc de cercle qui suit le mouvement de la souris)

- Indiquer les valeurs en X et Y du centre de l'arc de cercle

- Valider avec

l'arc est dessiné.

- Valider avec un clic gauche (n'importe où)

UTILISER L’OUTIL TEXTE : SAISIR

- Clic gauche sur

- Cliquer à l'endroit où commencera le texte (ou utiliser )

- Taper le texte (dans l'exemple : STECOL)

- Valider avec

Voici le résultat

MODIFIER DU TEXTE

Avant de modifier du texte, il faut le sélectionner

- Clic gauche sur l'outil Sélection

- Clic gauche sur le mot à modifier => il devient rose et se trouve contenu dans un cadre avec des poignées

Pour changer les propriétés du texte sélectionné

- Clic DROIT pour obtenir le menu contextuel

- Clic gauche sur Propriétés

- cliquer sur l'onglet Texte

Observation : on peut aussi utiliser l'outil Propriétés   et cliquer sur l'onglet Texte

MODIFIER DU TEXTE (suite et fin)

Le plus souvent, c'est le texte lui-même, la Police ou sa taille que l'on veut modifier

Pour modifier le texte

- Clic gauche dans Texte

- Modifier le texte

Pour modifier la Police ou sa Taille :

- Clic gauche sur

- Procéder aux changements désirés :

Pour modifier la Taille des lettres :

- Clic gauche dans Taille (hauteur est indiquée en mm)

Pour changer la Police :

- Clic gauche sur la flèche de sélection

- Utiliser l'ascenseur pour descendre plus vite

- Cliquer sur la Police choisie

Remarque :

la Police Charly Standard permet d'obtenir une police bâton (chaque lettre est dessinée par une suite de ligne) qui est très pratique lors de la gravure.

Pour valider les modifications : clic gauche sur

UTILISER L'OUTIL RACCORD

L'outil Raccord est utilisé pour :

- "casser" les angles vifs d'un rectangle ou
 d'une polyligne en formant un chanfrein

- "arrondir" les angles vifs d'un rectangle ou
d'une polyligne en formant un congé

PROCEDURE POUR "CASSER" UN ANGLE

- clic gauche sur l'outil raccord

- choisir chanfrein

- indiquer la longueur des cotés de l'angle à chanfreiner

- cliquer sur le sommet ou les cotés à chanfreiner

PROCEDURE POUR "ARRONDIR" UN ANGLE

- clic gauche sur l'outil raccord

- choisir congé

- indiquer le rayon du congé

- cliquer sur le sommet ou les cotés à arrondir

MODIFIER LES OBJETS : SELECTION

Un objet dessiné (rectangle, point, cercle, arc, texte…) peut à tout moment être modifié. Pour cela il faut d'abord le sélectionner.

SELECTION D'UN SEUL OBJET

- clic gauche sur l'outil Sélection

- clic gauche sur l'objet à sélectionner

La sélection devient rose, dans un cadre avec des poignées.

Avec celles-ci, on peut faire varier les dimensions de la sélection.

En restant cliqué sur un coté de la sélection, on peut la déplacer…

Toute erreur de manipulation peut toujours être annulée avec

SELECTION DE PLUSIEURS OBJETS

- clic gauche sur l'outil Sélection

- sans lâcher la pression sur le bouton gauche de la souris, dessiner un rectangle dans lequel seront contenus les objets à modifier. Relâcher alors la pression.

SELECTION DE TOUS LES OBJETS

- menu Edition => choisir Tout sélectionner (ou encore plus simple => appuyer sur la barre Espace…)

Mais attention : tous les objets sélectionnés doivent-ils être modifiés ???

Si on ne veut pas sélectionner tous les objets pouvant se trouver dans le rectangle de sélection, il faut d'abord verrouiller ceux qui ne doivent pas être sélectionnés.

- les sélectionner un par un => menu Edition => Verrouillage sélection (l'objet devient gris)

- on peut ensuite sélectionner tous les objets : ceux qui sont verrouillés ne seront pas sélectionnés

- si l'on désire déverrouiller les objets verrouillés : menu Edition => Déverrouillage (tous les objets précédemment verrouillés redeviennent noirs et "sélectionnables"

MODIFIER LES OBJETS : ROTATION

Avec un second clic au centre de la sélection, les poignées deviennent rondes et oranges. On peut alors faire tourner la sélection…

Mais si on veut un résultat plus précis et de meilleure qualité, opérer comme ci-dessous :

MODIFICATIONS PRECISES

- après sélection avec …

- clic DROIT pour obtenir le menu contextuel

- choisir la ou les modifications à apporter à la sélection :

ROTATION

- indiquer l'angle de rotation :

- si l'angle est positif (ex 15) => l'objet tournera dans le sens contraire des aiguilles (sens trigonométrique)

- si l'angle est négatif (ex –15 => l'objet tournera dans le sens des aiguilles (sens horaire)

- cocher pour indiquer ensuite le centre de rotation (sinon, le programme choisira le coin inférieur gauche de la sélection)

- cocher duplication si l'objet doit être copié

- indiquer dans ce cas le nombre de duplications

- Pour valider les modifications : clic gauche sur

Exemple

MODIFIER LES OBJETS (suite)
Translation – Symétrie – Alignement

TRANSLATION

Après sélection de l'objet(s)

- indiquer la valeur du déplacement en X et/ou en Y

- cocher duplication (si l'objet doit être copié)

- indiquer dans ce cas le nombre de duplication(s)

- Pour valider les modifications : clic gauche sur

SYMETRIE

Après sélection de l'objet(s)

- cocher duplication pour copier l'objet en symétrie

- choisir le sens de l'axe de symétrie : horizontal ou vertical

- cocher montrer le centre de symétrie

- Pour valider les modifications clic gauche sur

- sur le dessin, indiquer le centre de symétrie

ALIGNEMENT

Après sélection de l'objet(s)

- cocher les alignements désirés => les objets sélectionnés seront alignés selon les indications

- Pour valider les modifications : clic gauche sur

MODIFIER LES OBJETS (suite et fin)
Suivi (déformation) - Propriétés

SUIVI OBJET

Utilisé pour qu’un objet suive la forme d'une ligne, droite ou courbe (exemple le mot STECOL)

- suivi de courbe : le mot suit la forme d'une ligne

- intercourbes : le mot suivra la forme entre les 2 lignes

- Pour valider les modifications : clic gauche sur

MODIFIER LES PROPRIETES

Géométrie

- Position : pour placer l'objet sélectionné avec une grande précision

- Dimension : pour redimensionner l'objet sélectionné avec une grande précision

- Origine : pour indiquer l'origine de l'objet

Dessin

Procéder aux modifications en cliquant sur la flèche de la propriété du trait à changer

Texte .

Procéder aux modifications en cliquant sur la flèche de la propriété du mot(s) à changer

Observation : procédure expliquée en détail pages 9 et 10

Pour valider les modifications : clic gauche sur

ENREGISTRER SON TRAVAIL

Au collège, les travaux des élèves sont enregistrés sur une disquette (DK BROUILLON). Il faut donc disposer de la DK BROUILLON en rapport avec son ordinateur (DK BROUILLON G au poste G).

Pour ne pas oublier où se trouvent ses travaux, il faut également noter sur son classeur de Technologie sur quelle DK BROUILLON ils ont été enregistrés.

Dernière consigne : ne pas donner à son travail un nom bizarre ou farfelu, mais faire plutôt figurer :

son NOM Prénom classe et nom du travail.

Exemple : VERSANT Marie 4C SOCLE

Si plusieurs versions d'un projet existent, leur donner en plus un numéro

VERSANT Marie 4C SOCLE 1

VERSANT Marie 4C SOCLE 2

VERSANT Marie 4C SOCLE 3

PROCEDURE (1ère fois)

Avant qu'on enregistre son travail avec son propre nom, le projet s'appelle Cao1 ; c'est CharlyGraal qui lui a donné automatiquement ce nom.

Pour enregistrer sur sa disquette et sous un autre nom :

- Insérer la DK BROUILLON dans le lecteur de disquette 3 ½ (A:\)

- Menu Fichier => clic sur Enregistrer Sous…

- clic sur Graal => choisir Disquette 3 ½ (A:\)

- Dans NOM taper le nouveau nom du fichier comme indiqué plus haut

(le programme ajoutera le suffixe .CAO)

- Clic gauche sur  => le nouveau nom apparaît dans la barre bleue

PROCEDURE (par la suite, les fois suivantes)

Inutile dorénavant de changer le support ou le nom du fichier :

- clic gauche sur l'outil Enregistrer  (ou menu Fichier => clic sur Enregistrer)

# Text boxes

x

Une Partie Commande
(ordinateur + logiciel CFAO)

Une Partie Opérative
(la fraiseuse Charly Robot)

Un câble de liaison
pour transmettre les informations

Clic gauche sur  
ou
menu Fichier => Nouveau.

Outil Point de perçage

Outil Polyligne

Outil Cercle

Outil Rectangle

Outil Texte

Outil Raccord

Outil Courbe

Outil Hachures

Outil Cotation

Dans la barre d'état
on est renseigné sur
la position
du pointeur de la souris

Ligne simple

Polyligne

Suivi de courbe

intercourbes

Exemple

Exemple