Documentation Technique

Éditée le 24/05/2013

Sommaire

1	Mise en situation	4

2	Matériel	5

2.1	Armoire de commande	5

2.2	Description	7

3	Exploitation du système	12

3.1	Accueil	12

3.2	Général	13

3.3	Module alarme	14

3.4	Programmation horaire	15

3.5	Gestion chauffages	16

4	Numéros de ports de brassage	17

5	Schémas électriques	18

6	Notice testeur Network	24

7	Normes VDI	32

# Mise en situation

# Matériel

## Armoire de commande

Figure 1 Armoire de commande

Bornier de puissance

Le bornier XALIM permet de connecter l’alimentation du coffret. Attention : utiliser un disjoncteur adapté afin de protéger le câble d’alimentation.

Le bornier XP permet de câbler les départs chauffages de chaque pièce. Trois bornes sont disponibles : Neutre, Phase et la dernière borne permet de connecter un chauffage si il est équipé d’un fil pilote.

Bornier de commande

Le bornier XC permet de connecter des entrées analogiques comme par exemple la sonde de température extérieure.

Le bornier KNX : il s’agit d’un bornier de commun permettant de connecter tous les équipements KNX extérieurs (régulateurs).

## Description

Figure 2 Interface USB/KNX

L´interface USB permet d´établir la communication entre le PC et les matériels installés sur le réseau KNX à paramétrer. Le déroulement de la communication est indiqué par 2 LED (KNX et USB).

Figure 3 Alimentation KNX 160mA

L'alimentation électrique KNX fournie et surveille la tension du système. La self intégrée permet de découpler la ligne de bus de l'alimentation. Le raccordement au système KNX est effectué à l'aide de la borne de raccordement au bus.

Figure 4 Actionneur de commutation REG-K 8x230

L’actionneur de commutation KNX, de marque Schneider Electric, possède 8 sorties à relais 16A avec mesure de courant. Toutes les sorties de commutation peuvent être actionnées manuellement à l’aide des commutateurs en face avant. Les canaux de commutation peuvent être librement configurés en KNX.

Figure 5 Commandes multifonctions avec thermostat (Régulateur)

Ce thermostat d’ambiance KNX, de marque Schneider Electric, envoie les ordres de régulation vers un actionneur de vanne (chauffage à circulation de fluide) ou encore vers un module de sortie pour commander le chauffage (de type électrique).

Régulation suivant 4 consignes modifiable depuis les interfaces hommes-machine:

- Confort

- Nuit

- Veille

- hors gel

Définition des touches dans notre application :

L’écran permet d’afficher la température de la pièce, le mode de fonctionnement et si la commande chauffage est envoyée (Petit « 1 » sur la droite de l’écran.

Figure 6 Entrées TOR/KNX

Le module d’entrées TOR permet de remonter les défauts des disjoncteurs de départ chauffage sur l’écran.

Figure 7 Entrées analogiques/KNX

Le module d’entrées analogiques permet de lire la température extérieure remontée par la sonde MTN663596.

0

Figure 3 Passerelle KNX/Modbus

La passerelle KNX/Modbus permet de remonter les informations du bus KNX sur un réseau Modbus RS485 ou Modbus TCP/IP afin de visualiser et de commander le coffret chauffage depuis le TGBT. Le choix du mode de liaison (série ou Ethernet) ce fait par l’intermédiaire du logiciel LinkBoxMB fourni sur le CD.

Figure 3 Ecran tactile KNX

L'écran tactile 7'' KNX est utilisé pour la visualisation et le contrôle des    fonctionnalités du bâtiment. La simulation de l'interface graphique sous ETS et l'aide dynamique du plug-in permet de développer rapidement une interface utilisateur intuitive. Système d'exploitation employé : Windows CE.NET.

Fonctions supplémentaires : 
- programmateur horaire avec synchronisation via KNX ou Internet,
- simulation de présence (mémorisation et rappel de séquences)
- gestion d'alarme
- navigateur Internet
- mode veille automatique: arrêt sur image, diaporama de photos ou extinction de l'écran
- protection par mot de passe (1 2 3 4)
- interface utilisateur paramétrable.

Caractéristiques : l'écran tactile 7" dispose d'une connexion LAN (10/100 Mbit/s), une connexion KNX  et un port USB. Ses caractéristiques autorisent son utilisation dans un environnement résidentiel ou tertiaire, dans une boîte encastrée ou ﬁxée sur un plastron. Il peut être installé horizontalement ou verticalement fonctions KNX logicielles : commutation et variation d'éclairage, gestion des volets roulants, stores, mémorisation et rappel de scénario, envoi et affichage de valeur (1 à 4 octets). Fonctions logiques, module de verrouillage.

# Exploitation du système

## Accueil

Figure 8 Écran accueil

Cet écran permet d’accéder aux pages de configuration/visualisation du coffret chauffage :

- Commande et visualisation générales

- Historique des alarmes

- Programmation des plages horaires de fonctionnement

- Commandes et visualisation des différentes pièces

L’appui sur la touche « Schneider electric » dans la bannière du haut permet de revenir en arrière. Pour accéder à la page de système, saisir le mot de passe 1234.

## Général

Figure 9 Général

Cette page permet de piloter l’ensemble des départs par la commande générale. Attention les commandes manuelles ne sont pas prioritaires sur le fonctionnement normal du système de régulation (plage horaire + régulateur de température). Cet écran permet de visualiser la température extérieure et de passer toute l’installation en mode protection hors-gel.

## Module alarme

Figure 10 Module alarme

Le module alarme permet d’obtenir un historique des défauts survenus sur le coffret chauffage (défaut disjoncteur).

## Programmation horaire

Figure 11 Programmation horaire

Cette page permet la mise en fonctionnement des différentes zones de chauffage. Le premier menu déroulant permet de choisir la zone (Accueil, stock à risque, local climatisé, espace études et libre). Le second permet de choisir un des quatre horaires préconfigurés. Ensuite le champ suivant permet de visualiser ou modifier l’horaire associé. Le menu « valeur de commutation » permet de déterminer s’il s’agit d’une mise en fonctionnement ou un arrêt des chauffages. Enfin, cet écran permet de sélectionner les jours de la semaine où l’horaire est validé.

## Gestion chauffages

Figure 12 Gestion chauffage accueil

Cet écran représente la gestion du chauffage accueil. Les autres chauffages sont gérés de la même façon. Sur cette page, il est possible de commander le chauffage manuellement (attention : cette commande n’est pas prioritaire à la régulation et aux plages horaires), de visualiser le mode de fonctionnement (normal ou hors-gel), de visualiser le courant et la consommation d’énergie totale ainsi que la température de la pièce et de modifier la consigne de température.

# Numéros de ports de brassage

| Numéro Port de brassage | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Arrivée Baie B106 |
| 2 | Système Presse |
| 3 | Système Enceinte Hématologie |
| 4 | Caméra IP 1 |
| 5 | Système TGBT |
| 6 | Système Chaufferie |
| 7 |  |
| 8 | Système Chauffage Bâtiment des Urgences KNX |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 | Système Baie Pédagogique |
| 13 | PC Baie |
| 14 | PC Presse |
| 15 | PC enceinte Hémathologie |
| 16 | Caméra IP 2 |
| 17 | PC TGBT |
| 18 | PC Chaufferie |
| 19 | PC Ventilation |
| 20 | PC Professeur |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 | Passerelle WIFI |

# Schémas électriques

# Notice testeur Network

# Normes VDI

# Text boxes

Prolongation confort

Passerelle de communication KNX/Modbus

Borniers

Module d’entrées analogiques

Module d’entrées TOR

Actionneur de commutation

Interface USB

Alimentation KNX

Alimentation 24 VAC

Protections départs + commande

Disjoncteur général

Ecran tactile 7’’

Choix du mode de fonctionnement

Consigne +

Consigne -

Accueil

Réserve

Local climatisé

Stock à risque

Espace études