Dossier ressources	 Feuille 1 / 6.

DOSSIER RESSOURCES

Moule pour RACLETTE ANTIGIVRE

Présentation du produit :

Ce moule d’injection permet l’obtention de raclette utilisée pour enlever la couche de givre sur les vitres d’un véhicule par grand froid. Cette raclette, fabriquée dans nos ateliers, est en polystyrène standard (PS) et a une masse de 25,27 grammes.

Présentation de l’outillage :

Moule classique à trois sous-ensembles :

- sous-ensemble fixe,

- sous-ensemble mobile,

- sous-ensemble éjection.

Caractéristiques des principales matières plastiques : (la densité est en g/cm³)

Dossier ressources Feuille 2 / 6.

Moule en position fermé

Dossier ressources Feuille 3 / 6.

Moule en position ouvert

Dossier ressources Feuille 4 / 6.

Nomenclature

du

moule pour raclette antigivre

| 21 |  | Raclette antigivre |
| --- | --- | --- |
| 20 |  | Vis sans tête HC M10 - 10 |
| 19 |  | Ejecteur court |
| 18 |  | Vis CHC M10 - 30 |
| 17 |  | Vis CHC M6 - 20 |
| 16 |  | Buse d’injection |
| 15 |  | Bague de centrage |
| 14 |  | Colonne de guidage |
| 13 |  | Bague de guidage |
| 12 |  | Butée de course d’éjection |
| 11 |  | Vis CHC, M10 - 100 |
| 10 |  | Semelle mobile |
| 9 |  | Contre plaque d’éjection |
| 8 |  | Plaque d’éjection |
| 7 |  | Vis CHC, M6 – 12 |
| 6 |  | Tasseau |
| 5 |  | Plaque intermédiaire |
| 4 |  | Plaque porte-empreinte PM |
| 3 |  | Ejecteur long |
| 2 |  | Plaque porte-empreinte PF |
| 1 |  | Semelle fixe |
| REP | NBRE | DÉSIGNATION |

| MACHINES | UNITE DE FERMETURE | UNITE D'INJECTION |
| --- | --- | --- |
| Constructeur | Type | EUROMAP | Fermeture | Force de fermeture | Epaisseur moule mini-maxi. | Passage entre colonnes H x V | Centrage outillage | Fixation outillage | Filetage du vérin d'éjection | Diamètre de la vis | Course de la vis | Volume pratique injectable | Pression d'injection maximale en bout de vis |
|  |  |  |  | kN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm3 | MPa |
| ARBURG | Allrounder Hydronica 220-75-250D | 250-75 | Hydraulique | 250 | 200-475 | 221 x 221 | 110 | 12 | Coquilles | 25 | 100 | 49 | 157 |
| ARBURG | Allrounder Hydronica 320-210-750D | 750-210 | Hydraulique | 750 | 125-500 | 320 x 320 | 125 | 12 | Coquilles | 35 | 150 | 144 | 150 |
| ARBURG | Allrounder Golden 320C | 500-170 | Hydraulique | 500 | 200-550 | 320 X 320 | 125 | 12 | Manchon | 30 | 120 | 85 | 200 |
| ARBURG | Allrounder Golden 470C | 1500-400 | Hydraulique | 1500 | 250-750 | 470 X 470 | 125 | 12 | Manchon | 40 | 160 | 201 | 200 |
| BILLION | H 280-90 | 900-280 | Mixte | 900 | 180-360 | 370 x 370 | 125 | 16 | 18 | 38 | 145 | 164 | 167 |
| DK CODIM | NGH 65-200 | 650-200 | Mixte | 650 | 95-430 | 350 x 350 | 125 | 12 | 16 | 32 | 160 | 129 | 154 |
| DK CODIM | GH 410-125 | 1250-410 | Mixte | 1250 | 195-545 | 400 x 400 | 125 | 16 | 18 | 42 | 185 | 256 | 160 |
| ENGEL | Victory 110 | 1100-251 | Hydraulique | 1100 | 300-700 | plateaux 740x470 | 125 | 16 | Manchon | 40 | 190 | 251 | 200 |
| SANDRETTO | Micro30 300-247 | 300-247 | Hydraulique | 300 | 100-500 | 305 x 305 | 100 | 12 | Goupille | 32 | 160 | 128 | 193 |

CARACTERISTIQUES DES PRESSES A INJECTER DU PARC MACHINE           					 Dossier ressources Feuille 5 / 6.

Dossier ressources Feuille 6 / 6.

.

LE BRIDAGE

Fixation par bride.

Selon la conception des plateaux, les brides seront :

| 1 | Cale ou cale réglable |
| --- | --- |
| 2 | Rondelle |
| 3 | Vis CHC ou tige filetée + écrou |
| 4 | Bride |
| 5 | Plateau |
| 6 | Moule |

Le positionnement et la symétrie des brides. 				La hauteur des cales

= Epaisseur de la semelle du moule + 1 mm.

Le positionnement des vis de fixation.				 L’implantation des vis de fixation.

= 1,5 x le diamètre de la vis.

la vis le plus prés du moule possible

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

Epaisseur de la semellee du moule

Hauteur de cale

Semelle

NON

OUI

Implantation mini

Longueur de vis idéale